# 1.pielikums

## Ministru kabineta

2005.gada 28.jūnija

noteikumiem Nr.452

Verificēšanas sertifikāts Nr._______

| Laboratorija |  |
| --- | --- |
|  | (firmas nosaukums un laboratorijas juridiskā adrese) |

| Mērīšanas līdzeklis |  |
| --- | --- |
|  | (nosaukums) |

| Tips |  | Nr. |  | Mērīšanas diapazons |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ražotājs |  |
| --- | --- |

| Pasūtītājs |  |
| --- | --- |
|  | (juridiskai personai – nosaukums; fiziskai personai – vārds un uzvārds, adrese un tālruņa numurs) |

| Verificēšanas metode |  |
| --- | --- |

Mērīšanas līdzeklis atbilst Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.452 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm" 7.punktā minētajām prasībām, ________ precizitātes klasei, kā arī ____________________________________

|  | minētajām prasībām. |
| --- | --- |
| (normatīvā akta par metroloģisko kontroli nosaukums) |  |

| Piezīmes |  |
| --- | --- |

Uz mērīšanas līdzekļa uzliktā verificēšanas atzīme:

- Uzlīme

(uzlīmes numurs)

- Zīmogs

(individuālais šifrs, kas identificē personu, kura verificējusi mērīšanas līdzekli)

- Plomba

(individuālais šifrs, kas identificē personu, kura verificējusi mērīšanas līdzekli)

| Verificēšanas datums |  |
| --- | --- |

| Sertifikāta izsniegšanas datums |  |
| --- | --- |

| Sertifikāts derīgs līdz |  |
| --- | --- |

| Laboratorijas vadītājs |  | Tālruņa numurs |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums) |

| Izpildītājs |  | Tālruņa numurs |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums) |

| Lappušu skaits |  |
| --- | --- |

Z.v.

Sertifikātu aizliegts pavairot nepilnā apjomā bez laboratorijas rakstiskas atļaujas.

Ekonomikas ministrs	A.K.Kariņš

# 2.pielikums

## Ministru kabineta

2005.gada 28.jūnija

noteikumiem Nr.452

# Verificēšanas uzlīmes, metāla zīmoga, plombas un izbrāķēšanas atzīmes paraugi

1. Verificēšanas uzlīme

##### Izmērs – apmēram 12 x 24 mm

2. Metāla zīmoga reljefa nospiedums

| Diametrs 6 mm | Diametrs 3,6 mm |
| --- | --- |

3. Svina plomba ar reljefa nospiedumu

| Priekšpuse | Otra puse |
| --- | --- |

4. Plastmasas plomba ar fiksējošo mehānismu

5. Izbrāķēšanas atzīme

Saīsinājumi:

1. I-AAA – institūcijas akreditācijas numurs (vai metroloģijas centra – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" – identifikācijas zīme).

2. BB – individuālais šifrs, kas identificē personu, kura verificējusi mērīšanas līdzekli.

3. GG – verificēšanas laiks (gada pēdējie divi cipari).

4. MM.GG. – verificēšanas laiks (mēnesis, gada pēdējie divi cipari).

5. Nr.00000000000 – verificēšanas uzlīmes numurs.

##### Ekonomikas ministrs	A.K.Kariņš

# 3.pielikums

## Ministru kabineta

2005.gada 28.jūnija

noteikumiem Nr.452

###### Verificējamie mērīšanas līdzekļi un tiem noteiktās precizitātes klases

| Nr. p.k. | Mērīšanas līdzekļa nosaukums un precizitātes klase, maksimāli pieļaujamā kļūda |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Materiālie mēri garuma mērīšanai Precizitātes klase I, II, III, D un S |
| 2. | Mērstieņi un mērlentes ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs Precizitātes klase I un II: I – maksimāli pieļaujamā kļūda (turpmāk – MPK) (0,1 + 0,1 L) mm II – MPK (0,3 + 0,2 L) mm, kur L – garums metros (MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK pirmreizējā verificēšanā) |
| 3. | Metri un lineāli Precizitātes klase I un II: I – MPK (0,1 + 0,1 L) mm II – MPK (0,3 + 0,2 L) mm, kur L – garums metros (MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK pirmreizējā verificēšanā) |
| 4. | Mērlentes Precizitātes klase I, II un III: I – MPK (0,1 + 0,1 L) mm II – MPK (0,3 + 0,2 L) mm III – MPK (0,6 + 0,4 L) mm, kur L – garums metros (MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK pirmreizējā verificēšanā) |
| 5. | Garuma mērīšanas līdzekļi Precizitātes klase I, II un III: I – MPK 0,125 %, bet ne mazāk par 0,005 Lm II – MPK 0,25 %, bet ne mazāk par 0,01 Lm III – MPK 0,5 %, bet ne mazāk par 0,02 Lm, kur Lm – minimālais mērāmais garums |
| 6. | Auduma un citu materiālu garuma mērīšanas mašīnas Precizitātes klase I, II un III: I – MPK ± 0,125 % (ekspluatācijā pieļaujama ± 0,25 %) II – MPK ± 0,25 % (ekspluatācijā pieļaujama ± 0,5 %) III – MPK ± 0,5 % (ekspluatācijā pieļaujama 1 %) |
| 7. | Ādas un citu materiālu laukuma mērīšanas līdzekļi Precizitāte – MPK 1,0 %, bet ne mazāk par 1 dm2 |
| 8. | Daudzdimensionālie mērīšanas līdzekļi Precizitāte ± 1,0 d (iedaļas vērtība) |
| 9. | Taksometra skaitītāji Precizitāte: ± 0,1 %, min. 0,2 s (laiks) ± 0,2 %, min. 4 m (distance) ± 0,1 % (samaksa) |
| 10. | Taksometra skaitītāji Precizitāte ± 0,1 % |
| 11. | Neautomātiskie svari Precizitātes klase , , un (MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK pirmreizējā verificēšanā) |
| 12. | Nepārtrauktas darbības summējošie svari Precizitātes klase 0,5, 1 un 2: 0,5 – MPK ± 0,25 % (ekspluatācijā pieļaujama ± 0,5 %) 1 – MPK ± 0,5 % (ekspluatācijā pieļaujama ± 1 %) 2 – MPK ± 1 % (ekspluatācijā pieļaujama ± 2 %) |
| 13. | Pārtrauktas darbības summējošie svari Precizitātes klase 0,2, 0,5, 1 un 2: 0,2 – MPK ± 0,10 % 0,5 – MPK ± 0,25 % 1 – MPK ± 0,50 % 2 – MPK ± 1,00 % |
| 14. | Automātiskie svari atsevišķu preču svēršanai Precizitātes klase XI, XII, XIII un XIV (kategorija X) un Y(I), Y(II), Y(a) un Y(b) (kategorija Y): X kategorija MPK: ± 0,5 e (ekspluatācijā pieļaujama ± 1 e) ± 1 e (ekspluatācijā pieļaujama ± 2 e) ± 1,5 e (ekspluatācijā pieļaujama ± 3 e) Y kategorija MPK: ± 1,5 e (ekspluatācijā pieļaujama ± 2 e) ± 2 e (ekspluatācijā pieļaujama ± 3 e) ± 2,5 e (ekspluatācijā pieļaujama ± 4 e), kur e – iedaļas vērtība |
| 15. | Automātiskie gravimetriskie iepildes svari Precizitātes klase X(x) un Ref(x): MPK 7,2 % (ekspluatācijā pieļaujama 9 %) 3,6 g (ekspluatācijā pieļaujama 4,5 g) 3,6 % (ekspluatācijā pieļaujama 4,5 %) 7,2 g (ekspluatācijā pieļaujama 9 g) 2,4 % (ekspluatācijā pieļaujama 3 %) 12 g (ekspluatācijā pieļaujama 15 g) 1,2 % (ekspluatācijā pieļaujama 1,5 %) 120 g (ekspluatācijā pieļaujama 150 g) 0,8 % (ekspluatācijā pieļaujama 1 %) |
| 16. | Dzelzceļa vagonu svari Precizitātes klase 0,2, 0,5, 1 un 2: 0,2 – MPK ± 0,10 % 0,5 – MPK ± 0,25 % 1 – MPK ± 0,50 % 2 – MPK ± 1,00 % |
| 17. | Dzelzceļa vagonu svari Precizitātes klase 0,5 un 1: 0,5 – MPK ± 0,25 % (ekspluatācijā pieļaujama ± 0,5 %) 1 – MPK ± 0,50 % (ekspluatācijā pieļaujama ± 1 %) |
| 18. | Automātiskie autosvari Precizitātes klase 0,2, 0,5, 1, 2, 5 un 10: 0,2 – MPK ± 0,10 % (ekspluatācijā pieļaujama ± 0,20 %) 0,5 – MPK ± 0,25 % (ekspluatācijā pieļaujama ± 0,50 %) 1 – MPK ± 0,50 % (ekspluatācijā pieļaujama ± 1,00 %) 2 – MPK ± 1,00 % (ekspluatācijā pieļaujama ± 2,00 %) 5 – MPK ± 2,50 % (ekspluatācijā pieļaujama ± 5,00 %) 10 – MPK ± 5,00 % (ekspluatācijā pieļaujama ± 10,00 %) |
| 19. | Atsvari Klase M1, M2 un M3 |
| 20. | Materiālu cietības testēšanas mašīnas (Brineļa sistēma) Precizitāte ± 0,5 % |
| 21. | Materiālu cietības testēšanas mašīnas (Vikersa sistēma) Precizitāte ± 0,5 % |
| 22. | Materiālu cietības testēšanas mašīnas (Rokvella sistēma) Precizitāte ± 0,5 Rokvella vienības |
| 23. | Materiālu stiprības testēšanas mašīnas Precizitātes klase 0,5, 1, 2 un 3 |
| 24. | Automašīnu riepu spiediena mērītāji Precizitāte: ± 0,08 bar ± 0,16 bar ± 0,25 bar |
| 25. | Manometri (Burdona manometriskās caurules tipa) Precizitātes klase 0,1, 0,25, 0,6, 1, 1,6, 2,5 un 4 |
| 26. | Manometri Precizitātes klase 0,2, 0,25, 0,4, 0,5, 0,6, 1, 1,6, 2, 2,5, 4 un 5 |
| 27. | Manometri (membrānas un kapsulas tipa) Precizitātes klase 0,6, 1, 1,6, 2,5 un 4 |
| 28. | Sfigmomanometri (mehāniskie) Precizitāte ± 3 mm Hg (ekspluatācijā pieļaujama ± 4 mm Hg) |
| 29. | Autocisternas degvielas un pārtikas produktu pārvadāšanai Precizitāte: nominālā tilpuma kalibrēšanas MPK ± 0,2 % mērāmā tilpuma MPK ekspluatācijā ± 0,5 % |
| 30. | Šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsistēmas Precizitātes klase 0,3 – MPK 0,3 %: – mērsistēmas uz cauruļvadiem Precizitātes klase 0,5 – MPK 0,5 %: – degvielas uzpildes aparāti, izņemot sašķidrinātās gāzes aparātus – mērsistēmas uz autocisternām zemas viskozitātes šķidrumiem (< 20 mPa·s) – kuģu, dzelzceļa un auto cisternu uzpildes/iztukšošanas mērsistēmas – piena daudzuma mērsistēmas – lidmašīnu uzpildes mērsistēmas |
|  | Precizitātes klase 1 – MPK 1,0 %: – zem spiediena sašķidrinātās gāzes mērsistēmas, mērītas temperatūrā −10 oC vai augstākā – 0,3 un 0,5 klases mērsistēmas, lietojot šķidrumiem, kuru: temperatūra ir zemāka par −10 oC vai augstāka par 50 oC dinamiskā viskozitāte ir lielāka par 1000 mPa·s maksimālā tilpuma plūsma nav lielāka par 20 L/h Precizitātes klase 1,5 – MPK 1,5 %: – sašķidrinātā oglekļa dioksīda mērsistēmas – zem spiediena sašķidrinātās gāzes mērsistēmas, mērītas temperatūrā, kas zemāka par −10 oC (izņemot kriogēno šķidrumu) Precizitātes klase 2,5 – MPK 2,5 %: – kriogēno šķidrumu (temperatūra zem −153 oC) mērsistēmas |
| 31. | Degvielas uzpildes aparāti degvielas uzpildes stacijās (izņemot LPG) Precizitātes klase 0,5 |
| 32. | Sašķidrinātās gāzes (LPG) uzpildes aparāti degvielas uzpildes stacijās Precizitātes klase 1,0 |
| 33. | Degvielas un eļļas uzpildes iekārtas naftas bāzēs Precizitātes klase 0,5 |
| 34. | Gāzes patēriņa skaitītāji Klase 1 un 1,5 |
| 35. | Gāzes patēriņa skaitītāji (membrānas tipa) Precizitāte ± 3 % / ± 1,5 % Qmin ≤ Q < 0,1 Qmax ± 3 % (ekspluatācijā pieļaujama –6 %, + 3 %) 0,1 Qmax ≤ Q ≤ Qmax ± 1,5 % (ekspluatācijā pieļaujama ± 3 %) |
| 36. | Gāzes patēriņa skaitītāji (turbīnas un rotācijas virzuļu tipa) Precizitāte ± 2 % / ± 1 % Qmin ≤ Q < Qt ± 2 % (ekspluatācijā pieļaujama ± 3 %) Qt ≤ Q ≤ Qmax ± 1 % (ekspluatācijā pieļaujama ± 1,5 %) |
| 37. | Gāzes tilpuma korektori Precizitāte: 0,5 %, ja vides temperatūra ir 20 °C ± 3 °C, mitrums 60 % ± 15 % un nominālā elektroenerģijas padeve 0,7 % temperatūras korektoriem, ja ievēroti ekspluatācijas nosacījumi 1 % pārējo tipu korektoriem, ja ievēroti ekspluatācijas nosacījumi |
| 38. | Gāzes tilpuma korektori Precizitāte ( 1,0 % Temperatūras korektors: 0,5 %, ja ievēroti references nosacījumi (ekspluatācijā pieļaujama 0,7 %) 1,0 %, ja ievēroti ekspluatācijas nosacījumi (ekspluatācijā pieļaujama 1,5 %) Temperatūras un spiediena korektors: 0,8 %, ja ievēroti references nosacījumi (ekspluatācijā pieļaujama 1,2 %) 1,3 %, ja ievēroti ekspluatācijas nosacījumi (ekspluatācijā pieļaujama 1,9 %) Temperatūras un spiediena korektors (ieskaitot universālās gāzes konstantes novirzi): 1,0 %, ja ievēroti references nosacījumi (ekspluatācijā pieļaujama 1,5 %) 1,5 %, ja ievēroti ekspluatācijas nosacījumi (ekspluatācijā pieļaujama 2,2 %) |
| 39. | Piena daudzuma skaitītāji Precizitātes klase 0,5 0,3 % – MPK skaitītājam 0,5 % – MPK mērsistēmai |
| 40. | Ūdens patēriņa skaitītāji Precizitāte ± 2 % / ± 5 %, ja ūdens temperatūra < 30 (C ± 3 % / ± 5 %, ja ūdens temperatūra > 30 (C |
| 41. | Aukstā ūdens patēriņa skaitītāji Precizitāte ± 2 % / ± 5 % Qmin ≤ Q < Qt ± 5 % Qt ≤ Q ≤ Qmax ± 2 %, ja ūdens temperatūra < 30 (C (MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par attiecīgo MPK verificēšanā) |
| 42. | Karstā ūdens patēriņa skaitītāji Precizitāte ± 3 %/± 5 % Qmin ≤ Q < Qt ± 5 % Qt ≤ Q ≤ Qmax ± 3 %, ja ūdens temperatūra > 30(C |
| 43. | Metāla mērtrauki degvielas uzpildes stacijās un pārtikas produktu uzskaitei Precizitāte ± 1/2000 no nominālā tilpuma |
| 44. | Mērtrauki dzērienu daudzuma mērīšanai tirdzniecībā Precizitāte: ± 2 ml (pārliešanas mērtrauki < 100 ml) ± 3 % (pārliešanas mērtrauki ≥ 100 ml) ± 5 % (dzērienu mērtrauki < 200 ml) ± 5 ml + 2,5 % (dzērienu mērtrauki ≥ 200 ml) |
| 45. | Metāla un stikla mērtrauki dzērienu daudzuma mērīšanai tirdzniecībā Precizitāte: ± 3 % no nominālā tilpuma (dzērienu mērtrauki ≥ 0,1 dm3) ± 5 % (dzērienu mērtrauki < 0,1 dm3) |
| 46. | Stacionārās šķidrumu uzglabāšanas tilpnes Precizitāte – tilpuma kalibrēšanas kļūda: ± 0,2 % vertikālām cilindra formas tilpnēm, kas kalibrētas ar ģeometrisko metodi ± 0,3 % horizontālām vai slīpām cilindra formas tilpnēm, kas kalibrētas ar ģeometrisko metodi, un visu formu tvertnēm, kas kalibrētas ar tilpuma metodi ± 0,5 % sfēriskām vai sferoidālām tvertnēm, kas kalibrētas ar ģeometrisko metodi ± 0,3 % kuģu tilpnēm (mērāmā tilpuma MPK ekspluatācijā ± 0,5 % no norādītās ietilpības) ± 0,5 % sarežģītas formas kuģu tilpnēm, kuras nevar kalibrēt ar piepildīšanu (mērāmā tilpuma MPK ekspluatācijā ± 0,8 % no norādītās ietilpības) |
| 47. | Stikla areometri (spirtam) Klase I, II un III |
| 48. | Vispārīgas nozīmes stikla areometri Precizitāte: < 2,0 kg/m3 < 0,6 kg/m3 (naftas produktiem) |
| 49. | Areometri (ciparu) Precizitāte < 0,5 kg/m3 |
| 50. | Alkometri Precizitāte: ± 0,020 mg/l, ja masas koncentrācija < 0,400 mg/l (MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,032 mg/l) ± 5 %, ja masas koncentrācija ≥ 0,400 mg/l un ≤ 2000mg/l (MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 8 %) ± 20 %, ja masas koncentrācija > 2000 mg/l (MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 30 %) |
| 51. | Izplūdes gāzu analizatori Klase 0 un 1 |
| 52. | Autotransporta izplūdes gāzu analizatori Klase 0 un 1 |
| 53. | Stikla termometri Precizitātes klase A, B, C, D, E un F |
| 54. | Pretestības termometru sensori (platīna, vara un niķeļa) Klase AA, A, B, C un D |
| 55. | Industriālie platīna pretestības termometri Precizitātes klase A un B |
| 56. | Termopāri Precizitātes klase 1, 2 un 3 |
| 57. | Siltumenerģijas skaitītāji Klase 1, 2 un 3 (MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par attiecīgo MPK verificēšanā) |
| 58. | Dioptrimetri Precizitāte 0 līdz ± 0,25 m–1 |
| 59. | Luksmetri Precizitāte 6 % |
| 60. | Audiometri Precizitāte: fiksētā frekvence: ± 1 % (1.tips) ± 2 % (2.tips) ± 3 % (3., 4. un 5.tips) svip-frekvence ± 5 % (MPK ekspluatācijā ir pieļaujama 1,25 reizes lielāka par attiecīgo MPK verificēšanā) |
| 61. | Skaņas līmeņa mērītāji Klase 1 un 2 (MPK ekspluatācijā ir pieļaujama 1,25 reizes lielāka par attiecīgo MPK verificēšanā) |
| 62. | Skaņas kalibratori Klase 1 un 2 (MPK ekspluatācijā ir pieļaujama 1,25 reizes lielāka par attiecīgo MPK verificēšanā) |
| 63. | Oktāvas joslfiltri skaņas līmeņa mērītājiem Klase 0, 1 un 2 (MPK ekspluatācijā ir pieļaujama 1,25 reizes lielāka par attiecīgo MPK verificēšanā) |
| 64. | Vibrometri Precizitātes klase 1 un 2 (MPK ekspluatācijā ir pieļaujama 1,25 reizes lielāka par attiecīgo MPK verificēšanā) |
| 65. | Ampērmetri, voltmetri, vatmetri (analogie) Klase 1, 1,5, 2, 2,5, 3 un 5 |
| 66. | Aktīvās elektroenerģijas skaitītāji Klase A, B un C |
| 67. | Aktīvās elektroenerģijas tiešā pieslēguma induktīvie skaitītāji Klase 2 |
| 68. | Aktīvās elektroenerģijas skaitītāji (vienfāzes un trīsfāžu) – elektromehāniskie Klase 0,5, 1 un 2 |
| 69. | Aktīvās un reaktīvās elektroenerģijas skaitītāji (vienfāzes un trīsfāžu) – statiskie/elektroniskie Klase 1 un 2 Klase 0,2 S un 0,5 S Klase 2 un 3 |
| 70. | Ommetri (analogie) Klase 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 5, 10 un 20 |
| 71. | Ommetri (ciparu) Precizitāte līdz ± 30 % |
| 72. | Mērmaiņi (strāvmaiņi, spriegummaiņi un kombinētie mērmaiņi) Klase 0,2, 0,2 S, 0,5 un 0,5 S |
| 73. | Hronometri Precizitāte: 1. un 2.kategorija |
| 74. | Radari autotransporta līdzekļu ātruma kontrolei Precizitāte – maksimālā kļūda (kalibrēšanas režīmā): + 1 km/h, ja ātrums < 100 km/h + 1 %, ja ātrums > 100 km/h |

Ekonomikas ministrs	A.K.Kariņš