1.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 14.februāra

noteikumiem Nr.144

(Pielikums MK 29.05.2012. noteikumu Nr.369 redakcijā)

## Kuģa radio aprīkojuma pārbaudes
AKTS

Pārbaude veikta atbilstoši 1974.gada Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS Konvencijas), 1992.gada Starptautiskās telekomunikāciju savienības (ITU) konstitūcijas, 1992.gada Starptautiskās telekomunikāciju savienības konvencijas un šo noteikumu prasībām.

| Kuģa vārds: |  | Reģistrācijas numurs: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuģa tips: |  | Tilpība: |  |
| Būves gads un vieta: |  | Garums: |  |
| Pieraksta osta: |  |

Kuģa radio stacijas atļauja Nr.__________, kas izdota ______________, ir / nav 1) pieejama uz borta.

(datums)

| Izsaukuma signāls: |  | MMSI numurs: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Radioteleksa (NBDP) numurs: |  | Inmarsat____ numurs: |  |

Jūras rajoni, kuros kuģis ir sertificēts strādāt:

A1	A1 + A2	A1 + A2 + A3	A1 + A2 + A3 + A4

1. Vispārīgās prasības

Radio aprīkojums:	Stāvoklis*

Atrašanās vieta

Aizsargāts pret ūdens, temperatūras un citu nelabvēlīgu vides apstākļu iedarbību ..............

Apgādāts ar drošu, pastāvīgi nostiprinātu elektrisko apgaismojumu,

kas nodrošināts arī ar atbilstošu rezerves barošanas avotu ..................................................

Skaidri marķēts ar kuģa izsaukuma signālu, kuģa stacijas identifikatoru un

citiem kodiem, kas tiek izmantoti radio sakaros .................................................................

2. Radioiekārtas

2.1. ultraīsviļņu (VHF) aparatūra	Stāvoklis*

2.1.1. VHF radiotelefonijas stacija

Ražotājs

Tips _____________________________	Sērijas Nr._____________

Darbības pārbaudes rezultāts ..............................................................................................

2.1.2. VHF DSC iekārta

Ražotājs

Tips _____________________________	Klase _________	Sērijas Nr.__________

Pozīcijas atjaunošana:	automātiska	manuāla

Darbības pārbaudes rezultāts ..............................................................................................

MMSI numurs korekti ieprogrammēts aparatūrā ................................................................

Vieta, no kuras tiek pārraidīts avārijas izsaukuma signāls _________________________

2.1.3. mērījumu rezultāti

|  | Ch. 16 (156.800 MHz) | Ch. 70 (156.525 MHz) | Ch. 6 (156.300 MHz) | Ch. 13 (156.650 MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izstarojuma jauda | Pilna: ______ W Zema: ______ W | Pilna: ______ W Zema: ______ W | Pilna: ______ W Zema: ______ W | Pilna: ______ W Zema: ______ W |
| Frekvences novirze | _________ Hz | ________ Hz | _________ Hz | _________ Hz |
| Secinājums | Aparatūra ir / nav 1) atbilstošā darba kārtībā |

2.2. vidējo viļņu un īsviļņu ( MF/HF) aparatūra	Stāvoklis*

2.2.1. MF/HF radiotelefonijas stacija

Ražotājs

Tips _____________________________	Sērijas Nr._____________

Darbības pārbaudes rezultāts ..............................................................................................

2.2.2. MF/HF DSC iekārta

Ražotājs

Tips _____________________________	Klase _________	Sērijas Nr.__________

Pozīcijas atjaunošana:	automātiska	manuāla

Darbības pārbaudes rezultāts ..............................................................................................

MMSI numurs korekti ieprogrammēts aparatūrā ................................................................

Vieta, no kuras tiek pārraidīts avārijas izsaukuma signāls _________________________

2.2.3. mērījumu rezultāti

|  | 2182 kHz | 2187.5 kHz | 8291 kHz | 8414.5 kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izstarojuma jauda | Pilna: ______ W Zema: ______ W | Pilna: ______ W Zema: ______ W | Pilna: ______ W Zema: ______ W | Pilna: ______ W Zema: ______ W |
| Frekvences novirze | _________ Hz | ________ Hz | _________ Hz | _________ Hz |
| Secinājums | Aparatūra ir / nav 1) atbilstošā darba kārtībā |

2.3. NAVTEX uztvērējs	Stāvoklis*

Ražotājs

Tips _____________________________	Sērijas Nr._____________

Pārbaudīts, vērtējot saņemtos ziņojumus vai to kopijas .....................................................

Darbības pārbaudes rezultāts ..............................................................................................

| Secinājums | Aparatūra ir / nav 1) atbilstošā darba kārtībā |
| --- | --- |

2.4. INMARSAT ____ kuģa zemes stacija	Stāvoklis*

Ražotājs

Tips _____________________________	Sērijas Nr._____________

Pozīcijas atjaunošana:	automātiska	manuāla

Iebūvētais EGC uztvērējs nodrošina MSI ziņojumu saņemšanu ........................................

Darbības pārbaudes rezultāts ..............................................................................................

| Secinājums | Aparatūra ir / nav 1) atbilstošā darba kārtībā |
| --- | --- |

2.5. satelītu radioboja (EPIRB)	Stāvoklis*

Ražotājs

Tips _____________________________	Sērijas Nr._____________

Frekvences:	406 MHz	121 MHz

Uzstādīšanas vieta un veids nodrošina EPIRB automātisku aktivēšanu un

brīvu uzpeldēšanu ...............................................................................................................

Uzstādīšanas vieta

Radiobojas identifikators un cita informācija (ieskaitot kuģa izsaukuma signālu)

ir skaidri norādīti uz iekārtas korpusa .................................................................................

Pareizs EPIRB identifikators un cita informācija ir ieprogrammēti radiobojā

un atbilst uz EPIRB korpusa norādītajiem datiem ..............................................................

Peldošā aukla ir nostiprināta, labā stāvoklī un nav piesieta kuģim vai

EPIRB uzstādīšanas kronšteinam .......................................................................................

| Darbības pārbaude: Ikgadējā pārbaude Krasta apkalpošana | Pēdējā ikgadējā pārbaude tika veikta ____________________ Pārbaudes akts ir / nav 1) pievienots. Pēdējā krasta apkalpošana tika veikta____________________ Pārbaudes akts ir / nav 1) pievienots. |
| --- | --- |
| Baterijas derīguma termiņš |  |
| Hidrostata (HRU) derīguma termiņš |  |
| Piezīmes |  |
| Secinājums | Aparatūra ir / nav 1) atbilstošā darba kārtībā |

2.6. radiolokācijas atbildētāji (SART)

|  | Nr.1 | Nr.2 |
| --- | --- | --- |
| Ražotājs |  |  |
| Tips |  |  |
| Sērijas Nr. |  |  |
| Baterijas derīguma termiņš |  |  |
| Darbības pārbaudes rezultāts |  |  |
| Piezīmes |  |  |
| Secinājums | Aparatūra ir / nav 1) atbilstošā darba kārtībā | Aparatūra ir / nav 1) atbilstošā darba kārtībā |

2.7. portatīvās VHF radiostacijas

|  | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ražotājs |  |  |  |
| Tips |  |  |  |
| Sērijas Nr. |  |  |  |
| Primārās avārijas baterijas derīguma termiņš |  |  |  |
| Darbības pārbaudes rezultāts (aizliegts pārbaudei izmantot primāro avārijas bateriju) |  |  |  |
| Piezīmes |  |  |  |
| Secinājums | Aparatūra ir / nav 1) atbilstošā darba kārtībā | Aparatūra ir / nav 1) atbilstošā darba kārtībā | Aparatūra ir / nav 1) atbilstošā darba kārtībā |

3. Elektriskās enerģijas avoti	Stāvoklis*

3.1. primārais enerģijas avots.	Spriegums ________ V	Frekvence ______ Hz

3.2. avārijas enerģijas avots.	Spriegums ________ V	Frekvence ______ Hz

Avārijas enerģijas avots pilnībā nodrošina atbilstošā radio aprīkojuma darbību ...........

3.3. rezerves enerģijas avots

3.3.1. akumulatoru baterija

Atrašanās vieta

| Ražotājs |  |
| --- | --- |
| Tips |  |
| Izgatavošanas datums |  |
| Nominālā kapacitāte (Аh) |  |
| Nominālais spriegums (V) |  |
| Baterijas kapacitāte nodrošina radio aparatūras darbību | 1 stundu / 3 stundas / 6 stundas1) |
| Pēdējās kapacitātes pārbaudes datums un rezultāti |  |
| Mērījumu rezultāti (baterijas atlikusī kapacitāte, elektrolīta relatīvais blīvums u.c.) |  |
| Piezīmes |  |
| Secinājums | Akumulatoru baterija ir / nav 1) atbilstošā darba kārtībā |

3.3.2. akumulatoru baterijas lādētājs

Atrašanās vieta

Ražotājs

| Tips: automātisks / manuāls 1) | Nominālā uzlādes strāva (A) ______________ |
| --- | --- |
| Akumulatoru baterija tiek uzlādēta ne ilgāk kā 10 stundu laikā | Nodrošina / nenodrošina / nav pārbaudīts1) |
| Secinājums | Akumulatoru baterijas lādētājs ir / nav 1) atbilstošā darba kārtībā |

4. Aprīkojuma darbības nodrošināšana	Stāvoklis*

Darbība tiek nodrošināta, izmantojot šādas metodes (jūras rajonā A1 un A2 – vismaz viena metode, jūras rajonos A3 un A4 – vismaz divas metodes):

4.1. aparatūras dublēšana ...............................................................................................

4.2. krasta tehniskā apkope un uzturēšana ...................................................................

Līgums ar kompāniju, kas nodrošina tehniskās apkopes un uzturēšanas

iespējas kuģa darbības rajonā pēc izsaukuma.

Kompānijas nosaukums

Līgums ar krasta tehniskās apkopes kompāniju ir / nav 1) pieejams uz borta.

4.3. tehniskās apkopes un uzturēšanas iespējas jūrā ...................................................

Apkalpojošā persona

Kvalifikācija

5. Pārbaudē izmantotās testēšanas un mēraparatūras saraksts

5.1. aparatūra sprieguma, strāvas stipruma, pretestības un frekvences mērīšanai

5.2. aparatūra VHF un MF/HF raidītāju izstarojuma jaudas un atstarojuma efekta mērīšanai

Tips un sērijas numurs:

5.3. aparatūra VHF un MF/HF signālu modulācijas mērīšanai

Tips un sērijas numurs:

5.4. ierīce akumulatoru baterijas kapacitātes un elektrolīta blīvuma noteikšanai

Tips un sērijas numurs:

5.5. satelītu radiobojas (EPIRB) testeris

Tips un sērijas numurs:

5.6. cita testēšanas / mērīšanas aparatūra

Tips un sērijas numurs:

6. Konstatētās neatbilstības, piezīmes, komentāri

7. Prasības

Pēc prasību izpildes informēt Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekciju!

Atzinums

Veicot pārbaudi, konstatēts, ka kuģa radio aprīkojums ir tehniski ___________ stāvoklī. Kuģim atļauts / aizliegts1) kuģot rajonā, kas norādīts kuģošanas spējas apliecībā, ar nosacījumu, ka ir izpildītas šajā aktā norādītās prasības.

Nākamās pārbaudes termiņš

Pārbaudi veica:

(vārds, uzvārds)	(paraksts)

(kompānija)	(amats)

(pārbaudes veikšanas vieta)	(datums)

Pārbaudes laikā klātesošās personas:

(amats, vārds, uzvārds)

(amats, vārds, uzvārds)

Z.v.

| Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas pilnvarotā persona |  |
| --- | --- |

(vārds, uzvārds, paraksts)

20___. gada ___.________________

Nr.______________

Piezīmes.

1. * "X" – atbilst, "(" – neatbilst, "NA" – nav piemērojams.

2. 1) Nevajadzīgo svītrot.