Zemkopības ministrijas rīkojums Nr. 204

Rīgā 2003. gada 16. jūnijā

Par riteņtraktoru un to sastāvdaļu atbilstības

novērtēšanas prasību apstiprināšanu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 13.maija noteikumu Nr. 252 “Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo riteņtraktoru un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” 3. un 32.punktu apstiprināt prasības riteņtraktoru un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanai (pielikums).

Zemkopības ministrs M.Roze

Valsts sekretāre L.Straujuma

Pielikums

Prasības lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā

izmantojamo riteņtraktoru un to sastāvdaļu

atbilstības novērtēšanai

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šo normatīvu izpratnē lietotie termini:

1.1. Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamie riteņtraktori (turpmāk — riteņtraktori) ir riteņtraktori, kuru maksimālais aprēķinātais ātrums ir no 6 un 40 km/h, kuri aprīkoti ar riteņiem, kuriem ir vismaz divas asis, kuru galvenās funkcijas ir vilces spēks un kuri īpaši konstruēti, lai vilktu, stumtu, pārvietotu vai darbinātu noteiktus lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamus darbarīkus un mašīnas vai piekabes (treilerus). Tie var būt aprīkoti kravu un pasažieru pārvadāšanai;

1.2. Vienā etapā pabeigts riteņtraktors — riteņtraktors, kas atbilst visām attiecīgās klases riteņtraktora noteikto tehnisko normatīvu prasībām un kam nav veikta atbilstības novērtēšana kā nepabeigtam vai vairākos etapos pabeigtam riteņtraktoram;

1.3. Vairākos etapos pabeigts riteņtraktors — riteņtraktors, kas atbilst visām attiecīgās klases riteņtraktoram noteikto tehnisko normatīvu prasībām un kam kādā no izgatavošanas etapiem veikta atbilstības novērtēšana kā nepabeigtam riteņtraktoram;

1.4. Riteņtraktora klase — riteņtraktoru iedalījums atkarībā no tam maksimāli paredzētā ātruma, asu skaita, šķērsbāzes minimālā platuma, pašmasas un klīrensa saskaņā ar 2. pielikuma A nodaļā noteikto;

1.5. Riteņtraktora tips — vienas klases riteņtraktori, kas neatšķiras vismaz pēc galvenajiem parametriem, kuri noteikti šo noteikumu 1. pielikuma informācijas dokumentā. Vienam riteņtraktora tipa modelim var būt vairāki varianti un modifikācijas, kā tas noteikts 2. pielikuma A nodaļā;

1.6. Riteņtraktora vai tā sastāvdaļas prototips (turpmāk — prototips) — riteņtraktora tipa vai tā sastāvdaļas tipa paraugs, kuru ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis iesniedz testēšanai;

1.7. Riteņtraktora tipa vai tā sastāvdaļu tipa apstiprināšana (turpmāk — tipa apstiprināšana) šo normatīvu izpratnē ir administratīvi tehniska atbilstības novērtēšanas procedūra, ko veic pilnvarota sertifikācijas institūcija, lai, pamatojoties uz testēšanas laboratoriju sniegtajiem ziņojumiem un vadoties no tipa apstiprināšanas sertifikāta 2. pielikuma C nodaļā noteikto pārbaužu rezultātiem, novērtētu riteņtraktoru vai to sastāvdaļu tipa atbilstību attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām.

1.8. Riteņtraktora daudzetapu tipa apstiprināšana — tipa apstiprināšanas procedūra, kad atkarībā no riteņtraktora pabeigtības stadijas, tiek novērtēta nepabeigta vai vairākos etapos pabeigta riteņtraktora atbilstība šo noteikumu un tehnisko normatīvu prasībām;

1.9. Riteņtraktora individuāla apstiprināšana — tehniski administratīva atbilstības novērtēšanas procedūra atsevišķam riteņtraktoram, ko veic sertifikācijas institūcija, lai novērtētu tā atbilstību tehnisko normatīvu prasībām;

1.10. Riteņtraktora vai tā sastāvdaļu tipa atzīšana (turpmāk — tipa atzīšana) šo normatīvu izpratnē ir administratīva atbilstības novērtēšanas procedūra, ko veic sertifikācijas institūcija saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem, lai apliecinātu, ka citas valsts sertifikācijas institūcijas piešķirtais tipa apstiprinājums (izsniegtais tipa apstiprinājuma sertifikāts un tam pievienotā dokumentācija) atbilst šo normatīvu prasībām. Riteņtraktorus un to sastāvdaļas, kuriem ir atzīts tipa apstiprinājums, var piedāvāt Latvijas tirgū bez papildu atbilstības novērtēšanas procedūru veikšanas;

1.11. Sertifikācijas institūcija ir Ministru kabineta pilnvarota kompetenta institūcija, kas, vadoties no šiem normatīviem, atbild par riteņtraktora vai tā sastāvdaļu tipa apstiprināšanas visiem aspektiem, tai skaitā par tipa apstiprinājuma sertifikāta izdošanu, atņemšanu un sakariem ar citu dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm, kā arī par ražotāja atbilstības pārbaudi attiecībā uz produkciju;

1.12. Ražotājs ir persona vai struktūra, kas ir atbildīga apstiprinātājai iestādei par visiem ar tipa apstiprināšanas procedūru saistītiem aspektiem, kā arī par produkcijas atbilstību, pie kam nav būtiski, vai persona vai struktūra ir tieši iesaistīta visos riteņtraktora ražošanas posmos;

1.13. Pilnvarotais pārstāvis ir fiziska vai juridiska persona, kas reģistrēta Latvijā, kura ir saņēmusi rakstisku pilnvaru no ražotāja darboties viņa vārdā saskaņā ar atsevišķām vai visām saistībām un formalitātēm, kas attiecas uz šiem normatīviem;

1.14. Tipa apstiprinājuma turētājs — ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis, kuram atbilstības novērtēšanas rezultātā izsniegts tipa apstiprinājuma sertifikāts;

1.15. Tipa apstiprinājuma sertifikāts nozīmē pielikumā 2. pielikuma C nodaļā aprakstīto tipa apstiprinājuma ziņojuma formā izteiktu dokumentu vai attiecīgā atsevišķās (īpašās) direktīvas pielikumā aprakstīto dokumentu, kas ietver sertifikācijas institūcijas rīcībā esošo informāciju attiecībā uz riteņtraktora  vai tā sastāvdaļu tipu;

1.16. Atbilstības sertifikāts nozīmē 3. pielikumā aprakstīto noteiktas formas dokumentu, kuru izpilda ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis par katru konkrētu pabeigtu vai nepabeigtu riteņtraktoru, kas apliecina, ka šis konkrētais riteņtraktors atbilst apstiprinātajam tipam. Riteņtraktoru izvietojot tirgū, atbilstības sertifikāts tiek dots līdzi kopā ar ekspluatācijas instrukciju;

1.17. ES direktīva — Eiropas Ekonomiskās Kopienas (European Economic Community — EEC) un Eiropas Kopienas (European Community — EC) pieņemtās direktīvas, kas attiecas uz lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo riteņtraktoru atbilstības novērtēšanu;

1.18. ES atsevišķā (īpašā) direktīva nozīmē direktīvas, kuras nosauktas šo noteikumu 1.pielikuma B nodaļā un kurās noteiktas konkrētas prasības (tehniskie normatīvi) riteņtraktoru un to sastāvdaļu tipa apstiprināšanai;

1.19. ANO Noteikumi — Eiropas Ekonomiskās komisijas (Economic Commission for Europe — ECE) Iekšzemes transporta komitejas (Inland Transport Committee) Ženēvā 1958.gada 20. martā ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas ietvaros noslēgtajam nolīgumam “Par vienveida tehnisko priekšrakstu pieņemšanu riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un daļām, kuras var uzstādīt un/vai izmantot riteņu transportlīdzekļos, un saskaņā ar šiem priekšrakstiem piešķiramo atbilstības novērtēšanas apstiprinājumu savstarpējās atzīšanas nosacījumiem” pievienotie noteikumi (Regulations);

1.20. Dalībvalsts ir Eiropas Savienības valsts vai jebkura cita valsts, kurai ir juridiski saistoši 1.19. punktā definētie ANO noteikumi (Regulations);

1.21. Tehniskie normatīvi — direktīvās, ANO Noteikumos, Latvijas un starptautiskajos standartos un nacionālajos likumdošanas aktos ietvertās prasības, kas attiecas uz šo normatīvu darbības sfēru;

1.22. Tehniskais apraksts — riteņtraktora vai tā sastāvdaļas tipa apraksts, kas riteņtraktora tipa atbilstības novērtēšanas gadījumā atbilst šo noteikumu 1. pielikuma informācijas dokumenta paraugā ietvertajām prasībām, bet riteņtraktoru sastāvdaļu tipa apstiprināšanas gadījumā  attiecīgā atsevišķā (īpašā) direktīvā noteikto tehnisko  normatīvu prasībām;

1.23. Informācijas dokuments ir šo noteikumu 1. pielikumā izklāstītais dokuments tehnisko datu veidlapas formā, kas nosaka, kāda informācija tipa apstiprinājuma pretendentam ir jāiesniedz;

1.24. Informācijas mape ir mape, kas ietver 1. pielikuma datus kopā ar rasējumiem, fotogrāfijām u.c. dokumentiem, ko pretendents iesniedz sertifikācijas institūcijai vai testēšanas laboratorijai, kā tas noteikts informācijas dokumentā vai atsevišķā (īpašā) direktīvā un šajos normatīvos;

1.25. Informācijas pakete ir informācijas mape kopā ar pārbaudes ziņojumiem vai citiem dokumentiem, ko testēšanas laboratorija vai sertifikācijas institūcija, pildot savas funkcijas, ir pievienojusi informācijas mapei;

1.26. Informācijas paketes satura rādītājs ir dokuments, kurā ir uzskaitīts informācijas paketes saturs, kas ir atbilstīgi numurēts vai citādi apzīmēts, lai skaidri būtu identificējamas visas lapas un tajās esošais saturs;

1.27. Tipa apstiprinājuma marķējums (“type approval mark”) piešķirtā tipa apstiprinājuma apzīmējums, kas ir daļa no tipa apstiprinājuma zīmes un papildu apzīmējumiem atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām;

1.28. Tipa apstiprinājuma numurs (“type approval number”) — piešķirtā tipa apstiprinājuma apzīmējums, kas aprakstīts 2. pielikuma C nodaļas 1. papildinājumā;

1.29. Riteņtraktora agregāts (turpmāk — agregāts) — detaļu, salikšanas vienību, mezglu, mehānismu vai ierīču noslēgta vienība, kas veic noteiktas vienotas funkcijas riteņtraktorā, ir samontēts kopējā korpusā un kuru paredzēts uzstādīt tieši uz riteņtraktora šasijas, virsbūves, rāmja vai savienojuma ar citiem agregātiem (motors, pārnesumkārba). Agregāts, neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav uzstādīts riteņtraktorā, var veikt savas funkcijas;

1.30. Riteņtraktora iekārta (turpmāk — iekārta) — mehānismu, ierīču vai sistēmu kopums, kas veic vienotas funkcijas un kā augstākā montāžas vienība tiek uzstādīts riteņtraktorā. Iekārtā var būt ietvertas sistēmas. Iekārtai var būt pamatfunkciju raksturs (piem., stūres iekārta, bremžu iekārta) vai tehnoloģisku (speciālu darbu veikšanai) funkciju raksturs (piem., celšanas iekārta);

1.31. Riteņtraktora ierīce (turpmāk — ierīce) — detaļu, salikšanas vienību, mezglu vai mehānismu kopums, kas veic noteiktas vienotas funkcijas riteņtraktorā. Ierīce parasti nenodrošina riteņtraktora kustību, bet uzlabo komfortu un citas ekspluatācijas īpašības (apgaismes ierīces, apsildes ierīces, logu tīrīšanas ierīces, skaņas signalizācijas  ierīces);

1.32. Riteņtraktora mehānisms (turpmāk — mehānisms) — detaļu, salikšanas vienību vai mezglu savienojums kinemātiskā ķēdē, kuras uzdevums ir nodrošināt noteiktas kustības ķēdes locekļiem (kloķa–klaņa mehānisms, gāzu sadales mehānisms, stūres mehānisms, kravas platformas pacelšanas mehānisms u.tml.);

1.33. Riteņtraktora mezgls (turpmāk — mezgls) — detaļu vai salikšanas vienību savienojums, kas sastiprināts, veicot montāžas operāciju (-as) (virzulis komplektā ar gredzeniem, pirkstu un klani). Atkarībā no pielietojamām montāžas operācijām mezgls tāpat kā salikšanas vienība var būt izjaucams vai neizjaucams;

1.34. Riteņtraktora salikšanas vienība (turpmāk — salikšanas vienība) — izstrādājums no vairākām detaļām, kas sastiprinātas veicot kādu no salikšanas operācijām (skrūvēšanu, kniedēšanu, presēšanu, metināšanu, lodēšanu u. tml.) (piem., bremžu kluču komplekts).

Atkarībā no lietotās salikšanas operācijas salikšanas vienība var būt izjaucama vai neizjaucama;

1.35. Riteņtraktora sastāvdaļa (komponente) (turpmāk — sastāvdaļa) — salikšanas vienība, mezgls vai mehānisms, ierīce, agregāts, sistēma vai iekārta;

1.36. Riteņtraktora sistēma (turpmāk — sistēma) — detaļu, salikšanas vienību, mezglu, mehānismu vai ierīču savstarpēji saistīts savienojums, kas veic noteiktas funkcijas riteņtraktorā. Sistēma parasti ir saistīta ar transportlīdzekļa kustības nodrošināšanu (aizdedzes sistēma, dzeses sistēma). Sistēmā var tikt ietvertas dažādas ierīces.

2. Šie normatīvi nosaka tehniskās prasības lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo riteņtraktoru (turpmāk– riteņtraktoru) un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanai. Normatīvi ietver riteņtraktoru un to sastāvdaļu tipa apstiprināšanas un tipa atzīšanas kārtību un pielietojamo tehnisko normatīvu uzskaitījumu.

3. Šie normatīvi neattiecas uz:

3.1. riteņtraktoriem, kas reģistrēti Latvijā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai;

3.2. riteņtraktoriem, kuru iepriekšējā pastāvīgā reģistrācija bijusi ārvalstīs un kuri izgatavoti līdz 2002.gada 31. decembrim;

3.3. riteņtraktoriem, kas uz laiku ievesti no ārvalstīm un tur reģistrēti;

3.4. riteņtraktoru sastāvdaļām, kas ievestas vai ražotas Latvijā līdz 2004. gada 31. decembrim;

3.5. lietotām riteņtraktoru sastāvdaļām.

II. Tipa apstiprināšanas kārtība

4. Riteņtraktora vai tā sastāvdaļu tipa apstiprināšanai riteņtraktora ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis iesniedz sertifikācijas institūcijā iesniegumu, kuram noteiktā secībā pievieno:

4.1. informācijas paketi, kas ietver:

4.1.1. informācijas paketes satura rādītāju;

4.1.2. informācijas mapi, kas satur informācijas dokumentu ar riteņtraktora vai tā sastāvdaļu tehnisko aprakstu, kura saturs dots attiecīgo A un B informatīvo veidlapu paraugos šo noteikumu 1. pielikumā. Informācijas mapē ietver arī 1. pielikuma 1. papildinājumā aprakstīto informatīvo veidlapu par lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoru modeļu apstiprināšanu attiecībā uz elektromagnētisko saderību (75/322EE) ar jaunākiem grozījumiem, kas izdarīti ar direktīvu 2000/2/EC.

Informācijas mapei jāsatur atbilstības novērtēšanai nepieciešamie riteņtraktora prototipa rasējumi un fotogrāfijas uz A 4 formāta lapām vai salocītas šādā formātā atbilstošā mērogā, kas sniedz pietiekami daudz detalizētu informāciju par riteņtraktora tipu. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem

4.1.2.1 informācijas dokumenta A paraugu izmanto gadījumā, ja nav modeļa apstiprinājuma apliecības vai sastāvdaļu tipa apstiprinājuma apliecības, kas izsniegtas saskaņā ar atsevišķo (īpašo) direktīvu;

4.1.2.2. vienkāršotu informatīvā dokumenta B paraugu izmanto gadījumos, ja ir viena vai vairākas modeļa apstiprinājuma vai sastāvdaļas apstiprinājuma apliecības, kas izdotas saskaņā ar atsevišķām (īpašām) direktīvām;

4.1.3. informācijas mapi saskaņā ar attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām (riteņtraktora sastāvdaļu tipam);

4.1.4. ražotāja pārziņā esošas vai citas neatkarīgas testēšanas laboratorijas ziņojumus par izmēģinājuma rezultātiem, ieskaitot 2. pielikuma C nodaļas II daļā norādītos datus, esošās modeļa apstiprinājuma vai sastāvdaļu apstiprinājuma apliecības un citus dokumentus, kas var sniegt informāciju par riteņtraktora vai tā sastāvdaļas tipu (pēc sertifikācijas institūcijas pieprasījuma vai ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja ieskatiem);

4.1.5. atbilstības sertifikāta paraugu saskaņā ar 3. pielikumā doto formu, ar kuru ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis apliecina katra konkrēta riteņtraktora atbilstību apstiprinātajam tipam;

4.1.6. ekspluatācijas instrukciju latviešu valodā;

4.1.7. ražotāja izsniegtu pilnvaru, kurā norādīti to personu vārds, uzvārds un ieņemamais amats, kuri būs tiesīgi parakstīt atbilstības sertifikātus, kā arī šo personu parakstu paraugus;

4.1.8. ražotāja pilnvaru tā oficiālajam pārstāvim, ja ražotājs pilnvaro to izsniegt atbilstības sertifikātu;

4.2. daudzetapu tipa apstiprināšanas gadījumā:

4.2.1. pirmajā etapā iesniedz tās informācijas mapes daļas un atbilstības apliecinājumus, kas raksturo nepabeigta riteņtraktora pabeigtības pakāpi;

4.2.2. otrajā un tam sekojošajos etapos — informācijas mapes daļas un atbilstības apliecinājumus, kas atbilst attiecīgajam izgatavošanas etapam, kā arī iepriekšējos tipa apstiprināšanas etapos izsniegto riteņtraktora tipa apstiprinājumu sertifikātu kopijas;

5. Par katru riteņtraktoru vai tā sastāvdaļu tipu iesniedzams atsevišķs iesniegums ne vairāk kā vienā sertifikācijas institūcijā.

6. Ja šo normatīvu 4. punktā minētie dokumenti tiek iesniegti svešvalodā, sertifikācijas institūcija nepieciešamības gadījumā var pieprasīt tiem pievienot šo dokumentu tulkojumu valsts valodā.

7. Tipa apstiprināšanas izdevumus sedz tā persona, kas sertifikācijas institūcijā iesniegusi iesniegumu riteņtraktora vai tā sastāvdaļas tipa apstiprināšanai.

8. Sertifikācijas institūcija 30 darba dienu laikā no visu dokumentu iesniegšanas brīža, vadoties pēc 2. pielikuma B nodaļas 2. papildinājumā noteiktās kārtības, kas jāievēro, veicot tipa apstiprinājuma procedūru, izskata ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja iesniegtos dokumentus, pēc nejauša atlases principa izvēlēta tipa apstiprināšanai pieteiktā riteņtraktora paraugu un pēc to apsekošanas pieņem lēmumu par tipa apstiprinājuma piešķiršanu vai atteikumu. Ja iesniegtā dokumentācija ir neprecīza, nepilnīga vai sertifikācijas institūcija uzskata, ka nepieciešams iesniegt papildu dokumentāciju, lēmums par tipa apstiprinājuma piešķiršanu vai atteikumu var tikt atlikts uz laiku līdz norādītās papildu dokumentācijas izskatīšanai.

9. Sertifikācijas institūcija var piešķirt šādus apstiprinājumus:

9.1. riteņtraktora tipa apstiprinājumu:

9.1.1.riteņtraktora tipiem, kas atbilst informācijas paketē sniegtajam aprakstam un šo noteikumu 2. pielikuma B nodaļā noteikto tehnisko normatīvu prasībām un izturējis tipa atbilstības sertifikātā noteiktās pārbaudes;

9.1.2. daudzetapu tipa apstiprinājumu nepabeigtu vai vairākos etapos pabeigtu riteņtraktoru tipiem, kas atbilst iesniegtā informatīvā paketē sniegtajam tehniskajam aprakstam, šo noteikumu 2. pielikuma B nodaļā noteikto tehnisko normatīvu prasībām un izturējis tipa atbilstības sertifikātā noteiktās pārbaudes, ņemot vērā riteņtraktora pabeigtības pakāpi.

9.1.3. tipa apstiprinājumu riteņtraktora tipam attiecībā uz sastāvdaļu uzstādīšanu, ja tas atbilst informācijas paketē sniegtajam aprakstam, šo noteikumu 2. pielikuma B nodaļā noteikto tehnisko normatīvu prasībām.

9.1.4. tipa apstiprinājumu riteņtraktora sastāvdaļu tipam, kas atbilst informācijas mapē sniegtajam aprakstam un šo noteikumu 2. pielikuma B nodaļas atsevišķās (īpašās) direktīvās noteiktām tehnisko normatīvu prasībām.

10. Sertifikācijas institūcija, pamatojoties uz objektīvi argumentētu ražotāja rakstisku lūgumu, jebkuru no 9. punktā minētajiem apstiprinājumiem var piešķirt uz laiku līdz 12 mēnešiem, ja atbilstība attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām tiek pierādīta nevis ar tipa apstiprinājuma apliecībām vai marķējumu, bet ar cita veida atbilstības apliecinājumiem(testēšanas laboratoriju ziņojumiem, inspicēšanas protokoliem u.tml.).

11. Ja sertifikācijas institūcija konstatē, ka riteņtraktora vai tā sastāvdaļas tips neatbilst šo normatīvu prasībām, sertifikācijas institūcija pieņem lēmumu nepiešķirt tipa apstiprinājumu un 15 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē iesniedzēju, norādot atteikuma iemeslu.

12. Ja sertifikācijas institūcija konstatē, ka riteņtraktors vai tā sastāvdaļa, kas atbilst šo normatīvu prasībām, var radīt draudus satiksmes drošībai, cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi, tā pieņem lēmumu nepiešķirt tipa apstiprinājumu un 30 darba dienu laikā informē par to ražotāju vai pilnvaroto pārstāvi, pamatojot savu lēmumu.

13. Ja riteņtraktora vai tā sastāvdaļu tipam piešķirts apstiprinājums, tad sertifikācijas institūcija apstiprinātajam riteņtraktora tipam izsniedz tipa apstiprinājuma sertifikātu atbilstoši 2. pielikuma C nodaļā norādītajām prasībām saskaņā ar tajā ietvertā tipa apstiprinājuma ziņojuma formas paraugu, bet apstiprinātajam sastāvdaļu tipam — atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām.

14. Izsniedzot attiecīgi aizpildītu tipa apstiprināšanas sertifikātu, sertifikācijas institūcija piešķir tipa apstiprinājuma numuru atbilstoši šo noteikumu 2. pielikuma C nodaļas 1. papildinājuma prasībām.

15. Ja apstiprināmā tipa sastāvdaļa savas funkcijas var veikt tikai savienojumā ar citām riteņtraktora daļām, tad tas jānorāda informācijas mapē un tipa apstiprinājuma sertifikātā.

16. Sertifikācijas institūcija, ievērojot riteņtraktora pabeigtības pakāpi, var aizliegt nepabeigta riteņtraktora pastāvīgu reģistrāciju un ekspluatācijas uzsākšanu līdz laikam, kad tas tiek pabeigts.

III. Tipa apstiprinājuma grozījumu izdarīšanas kārtība

17. Ja tehniskajos normatīvos vai šajos normatīvos tiek izdarīti grozījumi un sertifikācijas institūcijas piešķirtais tipa apstiprinājums kļūst nederīgs, sertifikācijas institūcija ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms tipa apstiprinājuma derīguma termiņa beigām par to rakstiski informē tipa apstiprinājuma turētāju.

18. Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis ne vēlāk kā 30 darba dienu laikā pirms tipa apstiprinājuma derīguma termiņa beigām rakstiski informē sertifikācijas institūciju par šī tipa izgatavošanas procesā esošo, izgatavoto un realizēto riteņtraktoru skaitu, norādot to identifikācijas numurus un datumu, kad izgatavots pēdējais riteņtraktors atbilstoši pēdējam tipa apstiprinājumam.

19. Iesniegums grozījumu izdarīšanai tipa apstiprinājumā iesniedzams tās dalībvalsts sertifikācijas institūcijā, kas piešķīrusi sākotnējo tipa apstiprinājumu. Iesniegumā tipa apstiprinājuma turētājs norāda grozījumu izdarīšanas iemeslu.

20. Iesniegums grozījumu izdarīšanai iesniedzams sertifikācijas institūcijai šādos gadījumos:

20.1. ja ražotājs vai tā pārstāvis saņēmis šo normatīvu 17. punktā minēto informāciju un vēlas pagarināt tipa apstiprinājumu un saņemt jaunu tipa apstiprinājuma sertifikātu;

20.2. jebkurā citā gadījumā, kad ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis vēlas veikt riteņtraktora konstrukcijā tehniskas izmaiņas sertifikācijas institūcijā apstiprinātajam tipam.

21. Ja mainās dati informācijas paketē, ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis sertifikācijas institūcijā iesniedz jaunu informācijas paketes satura rādītāju un to informācijas paketes daļu, kurā veiktas izmaiņas, uzskatāmi norādot izdarītos grozījumus. Ja grozījumu dēļ rodas būtiskas izmaiņas informācijas paketē, kā arī ja grozījumi ir izdarīti vairākkārt, kā rezultātā informācijas pakete kļūst nepārskatāma, ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis iesniedz visus grozījumus apkopojošu (konsolidējošu) informācijas paketi.

22. Ja grozījumu dēļ mainās dati tipa apstiprinājuma sertifikātā, sertifikācijas institūcija izsniedz jaunu tipa apstiprinājuma sertifikātu, kas tiek numurēts kā pagarinājums, norādot tipa apstiprinājuma pagarinājuma iemeslu.

23. Ja sertifikācijas institūcija konstatē, ka grozījumu dēļ ir nepieciešams veikt papildu testus vai pārbaudes, tā informē par to ražotāju vai tā pilnvaroto pārstāvi un jaunu tipa apstiprinājuma sertifikātu izsniedz tikai pēc sekmīgas papildu testu vai pārbaužu veikšanas.

IV. Tipa atzīšanas un reģistrēšanas kārtība

24. Riteņtraktora vai tā sastāvdaļu tipa atzīšanai ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis iesniedz sertifikācijas institūcijā iesniegumu, kuram noteiktā secībā pievieno:

24.1. riteņtraktora vai tā sastāvdaļu tipa apstiprinājuma sertifikātu vai kopiju;

24.2. informācijas paketi, kas ietver:

24.2.1. informācijas paketes satura rādītāju;

24.2.2. informācijas mapi, kas satur informācijas dokumentu ar riteņtraktora vai tā sastāvdaļu tehnisko aprakstu, kura saturs dots attiecīgi A un B veidlapu paraugos šo noteikumu 1. pielikumā (skat. 4.1.2.1. un 4.1.2.2. punktu), kā arī aizpilda 2. pielikuma 1. papildinājumā aprakstīto informatīvo veidlapu par lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoru modeļu apstiprināšanu attiecībā uz elektromagnētisko saderību (75/322EE) ar jaunākiem grozījumiem, kas izdarīti ar direktīvu 2000/2/EC. Informācijas mapē jāietver atbilstības novērtēšanai nepieciešamie riteņtraktora prototipa rasējumi un fotogrāfijas uz A4 formāta lapām vai salocītas šādā formātā, atbilstošā mērogā, kas sniedz pietiekami daudz detalizētu informāciju par riteņtraktora tipu. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem;

24.2.3. informācijas mapi atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām (riteņtraktora sastāvdaļu tipam);

24.2.4. Testēšanas laboratorijas ziņojumus par riteņtraktoru atbilstoši šo noteikumu 2. pielikuma C nodaļas II daļas prasībām (Testēšanas rezultātu protokola forma);

24.2.5. citus testēšanas laboratoriju ziņojumus vai sertificēšanas institūciju izsniegtos atbilstības apliecinājumus par riteņtraktora vai tā sastāvdaļu tipu pēc sertifikācijas institūcijas pieprasījuma vai ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja ieskatiem;

24.3. ekspluatācijas instrukciju ar tulkojumu latviešu valodā;

24.4. atbilstības sertifikāta paraugu atbilstoši šo normatīvu 3. pielikumā dotajai formai, ar kuru ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis apliecina katra konkrēta riteņtraktora atbilstību apstiprinātajam tipam;

24.5. ražotāja izsniegtu pilnvaru, kurā norādīts to personu vārds, uzvārds un ieņemamais amats, kuras būs tiesīgas parakstīt atbilstības sertifikātus, kā arī šo personu parakstu paraugi vai ražotāja pilnvaru tā oficiālajam pārstāvim, ja ražotājs pilnvaro to parakstīt atbilstības sertifikātu

25. Ja šo normatīvu 24. punktā minētie dokumenti tiek iesniegti svešvalodā, sertifikācijas institūcija nepieciešamības gadījumā var pieprasīt tiem pievienot šo dokumentu tulkojumus valsts valodā.

26. Ja riteņtraktora tips dalībvalstīs ir apstiprināts atbilstoši direktīvas 74/150EEC prasībām, ievērojot ar direktīvām 79/694/EEC, 82/890/EEC, 88/297/EEC, 97/54/EC, 2002/EC, 2000/25/EC un 2001/3/EC izdarītos grozījumus, tad dalībvalstīs izsniegtās attiecīgās informācijas paketes, kas veidotas uz šo direktīvu tehnisko normatīvu bāzes, tiek uzskatītas par atbilstošām šo normatīvu prasībām.

27. Sertifikācijas institūcija atzīst dalībvalstu sertifikācijas institūciju piešķirtos tipa apstiprinājumus:

27.1. riteņtraktoru tipiem, kas piešķirti atbilstoši direktīvas 74/150EEC prasībām, ievērojot ar direktīvām 79/694/EEC, 82/890/EEC, 88/297/EEC, 97/54/EC, 2002/EC, 2000/25/EC un 2001/3/EC izdarītos grozījumus;

27.2. sastāvdaļu tipiem, kas piešķirti atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām;

27.3. transportlīdzekļu tipiem attiecībā uz apstiprināta tipa sastāvdaļu uzstādīšanu, kas piešķirti atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām.

28. Par katru riteņtraktora  vai tā sastāvdaļas tipu sertifikācijas institūcijā iesniedzams atsevišķs iesniegums.

29. Tipa atzīšanas izdevumus sedz tā persona, kas sertifikācijas institūcijā iesniegusi iesniegumu riteņtraktora vai tā sastāvdaļu tipa atzīšanai.

30. Sertifikācijas institūcija 30 darba dienu laikā izskata ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja visus iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par tipa atzīšanu vai atteikumu.

31. Sertifikācijas institūcija reģistrē atzītos riteņtraktoru tipa apstiprinājumus savā reģistrā, izsniedz pieteicējiem noteiktas formas izziņu par tipa apstiprinājuma atzīšanu, izdara atzīmi uz ražotāja vai tā pilnvarotās personas parakstīta atbilstības sertifikāta par tipa apstiprinājuma atzīšanu un katru mēnesi sniedz par tiem informāciju Ekonomikas ministrijas Valsts sertifikātu reģistram un Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijai.

32. Ja ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja iesniegtā dokumentācija neatbilst šo normatīvu 24. punkta prasībām, sertifikācijas institūcija pieņem lēmumu neatzīt riteņtraktora vai tā sastāvdaļas tipu un 15 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē iesniedzēju, norādot iesniegtās dokumentācijas nepilnības vai trūkumus.

33. Ja sertifikācijas institūcija konstatē, ka riteņtraktors vai tā sastāvdaļa, kam piešķirts tipa apstiprinājums, var radīt draudus satiksmes drošībai, cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi, tā pieņem lēmumu neatzīt tipa apstiprinājuma sertifikātu un 30 darba dienu laikā informē iesniedzēju un citu dalībvalstu sertificēšanas institūcijas, pamatojot savu lēmumu.

V. Atbilstības sertifikāts un tipa apstiprinājuma marķējums

34. Riteņtraktora ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis katra konkrēta pabeigta vai nepabeigta riteņtraktora atbilstību apstiprinātajam vai atzītajam tipam apliecina ar atbilstības sertifikātu, kura forma un tajā iekļaujamā informācija dota šo noteikumu 3. pielikumā. Riteņtraktora atbilstību apstiprinātajam (atzītajam) riteņtraktora tipam ražotājs papildus apliecina ar tipa apstiprinājuma marķējumu uz ražotāja plāksnītes (2. pielikuma C nodaļas 1. papildinājums).

35. Nepabeigta vai vairākos etapos pabeigta riteņtraktora gadījumā ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis, izsniedzot atbilstības sertifikātu, apliecina tikai to parametru atbilstību apstiprinātajam tipam, kas attiecas uz attiecīgo izgatavošanas etapu, kā arī pievieno iepriekšējos etapos izsniegtos atbilstības apliecinājumus.

36. Otrajā un tam sekojošos izgatavošanas etapos papildus obligātajai ražotāja plāksnītei katrs ražotājs pie riteņtraktora labi redzamā un pieejamā vietā uz daļas, kas nav paredzama nomaiņai visā ekspluatācijas laikā, noturīgi piestiprina papildu plāksnīti, kas atbilst šo normatīvu 1. pielikuma prasībām.

37. Riteņtraktora sastāvdaļu ražotājs katru riteņtraktora sastāvdaļas atbilstību dalībvalstī apstiprinātajam riteņtraktora sastāvdaļas tipam apliecina ar marķējumu, kas sastāv no tipa apstiprinājuma zīmes, ko veido tipa apstiprinājuma simbols mazā “e” vai lielā “E” burta veidā  un tam sekojošais valsts kods un papildu apzīmējumi atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām (2. pielikuma C nodaļas 1. papildinājums). Sastāvdaļas nemarķē gadījumos, ja attiecīgajos tehniskajos normatīvos, saskaņā ar kuriem ir piešķirts sastāvdaļas tipa apstiprinājums, tas nav prasīts.

VI. Ražošanas atbilstības nodrošināšana

38. Pirms tipa apstiprinājuma piešķiršanas sertifikācijas institūcija pārliecinās, vai ražotājs veic nepieciešamos pasākumus un procedūras, lai efektīvi kontrolētu ražošanā esošo riteņtraktoru vai to sastāvdaļu atbilstību apstiprinātajam riteņtraktoru vai to sastāvdaļu tipam. Sertifikācijas institūcijai nav jāpārliecinās par ražotāja gatavību veikt šādus pasākumus un procedūras attiecībā uz sastāvdaļām, kam piešķirts tipa apstiprinājums citas dalībvalsts sertificēšanas institūcijā.

39. Pēc tipa apstiprinājuma saņemšanas ražotājs:

39.1. nodrošina katra riteņtraktora vai tā sastāvdaļas atbilstību apstiprinātajam tipam;

39.2. veic efektīvu kontroli riteņtraktoru vai to sastāvdaļu ražošanas procesā;

39.3. nodrošina pieejamību testēšanas aprīkojumam, lai periodiski varētu pārbaudīt ražošanā esošo riteņtraktoru vai to sastāvdaļu atbilstību apstiprinātajam riteņtraktoru vai to sastāvdaļu tipam;

39.4. nodrošina testu rezultātu reģistrāciju un pieejamību, kā arī pēc saskaņošanas ar sertifikācijas institūciju nosaka, cik ilgi glabājami attiecīgie testu rezultāti;

39.5. pastāvīgi analizē testu rezultātus, lai pārbaudītu un nodrošinātu riteņtraktoru vai to sastāvdaļu parametru stabilitāti;

39.6. veic atkārtotus testus, ja konstatēta parauga vai paraugu sērijas neatbilstība apstiprinātajam riteņtraktora vai tā sastāvdaļas tipam;

39.7. iespējami īsā laikā nodrošina trūkumu novēršanu un riteņtraktora vai tā sastāvdaļu atbilstības apstiprinātajam tipam atjaunošanu.

40. Sertifikācijas institūcija periodiski pārbauda riteņtraktoru vai to sastāvdaļu atbilstības kontroles metodes un, izmantojot nejaušās atlases paņēmienu, izvēlas paraugus, kuru atbilstību apstiprinātajam riteņtraktora vai tā  sastāvdaļu tipam pārbauda ražotāja laboratorijā vai cita ražotāja vai sertifikācijas institūcijas izvēlētā laboratorijā.

41. Daudzetapa tipa apstiprināšanas gadījumā ražotājs nav atbildīgs par riteņtraktora iepriekšējos tipa apstiprināšanas etapos apstiprināto riteņtraktoru sastāvdaļu un parametru atbilstību apstiprinātajam tipam, izņemot gadījumus, kad ražotājs attiecīgajā izgatavošanas etapā ir veicis izmaiņas tādā mērā, ka iepriekšējie tipa apstiprinājumi kļūst nederīgi.

42. Pārbaudes laikā ražotājs nodrošina pieejamību dokumentācijai attiecībā uz testu rezultātiem un ražošanu, kā arī iespēju veikt ražošanas kontroli.

VII. Rīcība neatbilstības gadījumos

43. Ja Latvijā pilnvarotā sertifikācijas institūcija, veicot inspicēšanas funkcijas, konstatē traktora vai tā sastāvdaļas neatbilstību tipa apstiprinājuma sertifikātā vai informācijas paketē norādītajiem datiem, tiek uzskatīts, ka atbilstība apstiprinātajam tipam nav ievērota, izņemot gadījumus, kad atsevišķie (īpašie) tehniskie normatīvi nosaka atkāpes, un tās ir ievērotas.

44. Ja Latvijā pilnvarotā sertifikācijas institūcija konstatē vai saņem informāciju par riteņtraktora neatbilstību apstiprinātajam tipam, tad tā 30 darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas par neatbilstību, atkarībā no neatbilstības rakstura, veic kādu no šīm darbībām:

44.1. izsaka mutisku vai rakstisku brīdinājumu ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim un nosaka laiku, līdz kuram šī neatbilstība jānovērš;

44.2. atzīst par nederīgiem atsevišķu riteņtraktoru atbilstības sertifikātus līdz brīdim, kad ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis pierāda riteņtraktora atbilstību šo normatīvu prasībām;

44.3. atzīst par nederīgiem visu attiecīgā tipa riteņtraktoru atbilstības sertifikātus līdz brīdim, kad ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis pierāda riteņtraktoru atbilstību šo normatīvu prasībām;

44.4. aptur savu Latvijas sertifikācijas institūcijas izsniegto tipa apstiprinājuma sertifikātu līdz neatbilstības novēršanai;

44.5. anulē savu Latvijas sertifikācijas institūcijas izsniegto tipa apstiprinājuma sertifikātu, ja neatbilstības noteiktā laikā nav novērstas.

44.6. aptur citas valsts sertifikācijas institūcijas izsniegto tipa apstiprinājumu un 30 darba dienu laikā  informē par neatbilstību tās valsts sertifikācijas institūciju, kas izsniegusi tipa apstiprinājumu, pamatojot savu lēmumu.

45. Ja Latvijā pilnvarotā sertifikācijas institūcija konstatē vai saņem informāciju par riteņtraktora sastāvdaļu neatbilstību apstiprinātajam tipam, tad, atkarībā no neatbilstības rakstura, veic kādu no darbībām:

45.1. izsaka mutisku vai rakstisku aizrādījumu ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim un nosaka laiku, līdz kuram šī neatbilstība jānovērš;

45.2. aptur savu Latvijas sertifikācijas institūcijā izsniegto tipa apstiprinājuma sertifikātu līdz neatbilstības novēršanai;

45.3 anulē savu sertifikācijas institūcijas izsniegto tipa apstiprinājuma sertifikātu, ja neatbilstība savlaicīgi nav novērsta;

45.4. aptur citas valsts sertifikācijas institūcijas izsniegto tipa apstiprinājumu un 30 darba dienu laikā  informē par neatbilstību tās valsts sertifikācijas institūciju, kas izsniegusi tipa apstiprinājumu, pamatojot savu lēmumu.

46. Šo noteikumu 43., 44. un 45. punktā minētajos gadījumos sertifikācijas institūcija ne vēlāk kā 30 darbadienu laikā informē ražotāju vai tā pilnvaroto pārstāvi. Pēc norādījumu saņemšanas ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis veic šo normatīvu 39.6. un 39.7. apakšpunktā minētos pasākumus. Sertifikācijas institūcija par to paziņo citu dalībvalstu sertifikācijas institūcijām.

47. Ja citas dalībvalsts sertifikācijas institūcija norāda, ka riteņtraktors vai tā sastāvdaļas, kam Latvijā piešķirts tipa apstiprinājums, kam ir atbilstības sertifikāts vai kas ir atbilstoši marķēts, neatbilst apstiprinātajam riteņtraktora vai tā sastāvdaļu tipam, sertifikācijas institūcija veic nepieciešamās pārbaudes un informē ražotāju par to rezultātiem. Ja konstatēta neatbilstība, ražotājs iespējami īsā laikā, bet ne ilgāk kā sešu mēnešu laikā pēc norādījumu saņemšanas veic pasākumus, lai atjaunotu atbilstību apstiprinātajam tipam.

VIII. Riteņtraktora individuāla apstiprināšana

48. Riteņtraktora individuālo apstiprināšanu var veikt vienā eksemplārā no ārvalstīm ievestam vai Latvijā izgatavotam riteņtraktoram, ja riteņtraktors neatbilst kādam Latvijā jau apstiprinātam vai atzītam riteņtraktora tipam.

49. Riteņtraktora īpašnieks vai tā pilnvarotais pārstāvis sertifikācijas institūcijā riteņtraktora individuālajai apstiprināšanai iesniedz iesniegumu, tam pievienojot šādus dokumentus:

49.1. šo normatīvu II nodaļas 4. punktā uzskaitīto riteņtraktora tehnisko dokumentāciju, tai skaitā riteņtraktora tehnisko aprakstu;

49.2. riteņtraktora pārbaudes protokolu ar oficiālas testēšanas laboratorijas pārbaudes datiem, kas apliecina riteņtraktora atbilstību 2.pielikuma B nodaļas noteiktajām prasībām, tai skaitā attiecīgo atsevišķo (īpašo) direktīvu prasībām.

50. Sertifikācijas institūcija 10 darba dienu laikā no visu dokumentu saņemšanas brīža piešķir riteņtraktoram individuālu apstiprinājumu un izsniedz individuāla riteņtraktora apstiprināšanas sertifikātu, kurā nepārprotami identificēts šis konkrētais riteņtraktors, ja tas atbilst informācijas dokumentā iesniegtajam tehniskajam aprakstam un riteņtraktora pārbaudes protokola dati par riteņtraktoru un par tā sastāvdaļām atbilst šo noteikumu 2. pielikuma B nodaļā noteiktajām tehnisko normatīvu prasībām. Neatbilstības gadījumā pieteicējam tiek izsniegts motivēts atteikums.

51. Riteņtraktora individuālo apstiprinājumu nevar piešķirt riteņtraktoriem, kas izgatavoti no ekspluatācijā bijušu riteņtraktoru sastāvdaļām un citas klases riteņtraktoru agregātiem.

IX. Lēmuma paziņošana un pārsūdzēšana

52. Sertifikācijas institūcija lēmumu par tipa apstiprinājuma atteikumu vai anulēšanu vai tipa atzīšanas atteikumu sniedz rakstiski, motivējot atteikuma iemeslu un norādot kārtību, kādā pieņemto lēmumu iespējams pārsūdzēt.

53. Ražotājs vai pārstāvis sertifikācijas institūcijas lēmumu var pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā.

X. Noslēguma jautājumi

54. Normatīvi stājas spēkā ar 2003. gada 1.jūliju.

55. Normatīvi neattiecas uz riteņtraktoriem, kas, pamatojoties uz noslēgtajiem divpusējiem līgumiem starp riteņtraktoru ražotāju un ražotāja pilnvaroto pārstāvi Latvijā, ir ražoti līdz 2003.gada 31.decembrim un tiks ievesti realizācijai Latvijas teritorijā līdz 2004.gada 1.maijam, ja:

55.1. divpusējie līgumi ir reģistrēti Zemkopības ministrijā;

55.2. divpusējos līgumos ir norādīts piegādājamo riteņtraktoru skaits, markas modeļi vai riteņtraktoru identifikācijas numuri

56. Normatīvi attiecībā uz riteņtraktoru sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu stājas spēkā no 2005. gada 1. janvāra.

Valsts sekretāre L.Straujuma

1. pielikums

ZM rīkojuma Nr. 204 pielikumam

Informācijas dokumentu (tehnisko aprakstu)

A un B veidlapu paraugi

(Visas šajos normatīvos un tajos iekļauto direktīvu un atsevišķo direktīvu informācijas dokumentu (tehnisko aprakstu) veidlapas satur vienīgi un tikai izvilkumus no sekojošā pilnībā izsmeļošā saraksta ar tajās izmantoto vienoto numerāciju.)

Turpmāk norādītā informācija, ja tā ir vajadzīga, jāiesniedz trīs eksemplāros, pievienojot satura rādītāju. Visus vajadzīgos rasējumus sagatavo atbilstošā mērogā un pietiekami detalizētus, tiem jābūt A4 formātā vai šāda formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

A PARAUGS

Izsmeļošais saraksts

A paraugu izmanto, ja nav tipa apstiprinājuma apliecības vai sastāvdaļas tipa apstiprinājuma apliecības, kas izsniegta sastāvdaļai saskaņā ar atsevišķo direktīvu.

0. Vispārīgas ziņas

0.1. Marka (markas) (ražotāja reģistrēta preču zīme): ...

0.2. Modelis (norādīt visus variantus un modifikācijas): ...

0.2.1. Komercnosaukums (komercnosaukumi) (ja ir): ...

0.3. Modeļa identifikācijas marķējums, ja tas atrodas uz traktora: ...

0.3.1. Ražotāja plāksnīte (atrašanās vieta un stiprinājuma veids): ...

0.3.2. Šasijas identifikācijas numurs (atrašanās vieta): ...

0.4. Traktora klase 4: ...

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese: ...

0.6. Paredzēto plāksnīšu un uzrakstu atrašanās vieta un stiprinājuma veids (fotoattēli vai rasējumi): ...

0.7 Tipa apstiprinājuma zīmes atrašanās vieta un stiprinājuma veids uz iekārtām, detaļām un atsevišķiem tehniskiem mezgliem: ...

0.8. Montāžas rūpnīcas (rūpnīcu) nosaukums (nosaukumi) un adrese (adreses): ...

1. Traktora uzbūves vispārīgs raksturojums

(pievienot 3/4 pagriezienā no priekšpuses un no aizmugures uzņemtus reprezentatīvus transportlīdzekļa fotoattēlus vai tādus pašus rasējumus, kā arī traktora kopskata rasējumu ar norādītiem izmēriem);

1.1. Asu un riteņu skaits: ...

1.1.1. Asis ar sapārotiem riteņiem (ja ir), to skaits un izvietojums: ...

1.1.2. Vadāmo asu skaits un izvietojums: ...

1.1.3. Dzenošās asis (skaits, izvietojums, savstarpējs savienojums): ...

1.1.4. Bremzējamās asis (skaits, izvietojums): ...

1.2. Dzinēja novietojums un montāža: ...

1.3. Stūres rata novietojums: pa labi/ pa kreisi/ pa vidu 1

1.4. Vadītāja vietu var pagriezt par 180o: jā/ nē 1

1.5. Šasija: posmķēdes šasija/ šasija ar sānposmiem/ locīklšasija/ cita 1

1.6. Traktors, kas paredzēts: labās/ kreisās puses kustībai 1

2. Masa un gabarīti5 (kg un mm)

(vajadzības gadījumā atsaukties uz rasējumiem)

2.1. Pašmasa.

2.1.1. Traktora pašmasa darba stāvoklī 5 (kalpo kā atskaites punkts dažādās atsevišķajās direktīvās) (ieskaitot pretapgāšanās konstrukcijas, bet ne papildaprīkojumu, kā arī dzesētājvielu, eļļošanas līdzekļus, degvielu, darbarīkus un vadītāju) 6:

— maksimālā: ...

— minimālā: ...

2.1.1.1. Šīs masas sadalījums pa asīm: ...

2.2. Ražotāja norādītā maksimālā masa: ...

2.2.1. Noslogota traktora maksimālā masa atkarībā no riepu specifikācijas: ...

2.2.2. Šīs masas sadalījums pa asīm: ...

2.2.3. Ierobežojumi šīs masas sadalījumam pa asīm (norādīt minimālos ierobežojumus procentos priekšējai asij un aizmugurējai asij):...

2.2.3.1. Masa un riepas:

Ass nr.	Riepas 	Kravnesība	Tehniski pieļaujamā 	Maksimālā

(izmēri)		maksimālā masa 	pieļaujamā vertikālā

uz katru asi	slodze * sakabes punktā

1

2

3

* Slodze uz sakabes atskaites punktu statiskos apstākļos.

2.2.4. Lietderīgā slodze 15: ...

2.3. Balasta masa (kopējas svars, materiāls, sastāvdaļu skaits): ...

2.3.1. Šīs masas sadalījums pa asīm: ...

2.4. Tehniski pieļaujamā piekabes masa (atkarībā no sakabes tipa):...

2.4.1. Bezbremžu piekabes masa: ...

2.4.2. Patstāvīgi bremzējamā piekabes masa: ...

2.4.3. Ar inerci bremzējamā piekabes masa: ...

2.4.4. Ar hidrauliskajām vai pneimatiskajām bremzēm aprīkotas piekabes masa: ...

2.4.5. Traktora un piekabes savienojuma kopējā tehniski pieļaujamā masa katram piekabes bremzēšanas veidam: ...

2.4.6. Sakabes punkta atrašanās vieta.

2.4.6.1. Augstums virs zemes:

2.4.6.1.1. maksimālais: ...

2.4.6.1.2. minimālais: ...

2.4.6.2. Attālums no vertikālās plaknes, kas šķērso aizmugurējās ass vidējo līniju:

2.5. Ritošā bāze 7: ...

2.6. Katras ass šķērsbāzes maksimālais un minimālais platums (mērāms starp normāli uzmontētu riepu vai dubultriepu simetrijas plaknēm) (jānorāda ražotājam) 8: ...

2.7. Traktora gabarītizmēri, ieskaitot sakabes ierīci.

2.7.1. Garums braukšanai pa ceļu 9:

— maksimālais: ...

— minimālais: ...

2.7.2. Platums braukšanai pa ceļu 10:

— maksimālais: ...

— minimālais: ...

2.7.3. Augstums braukšanai pa ceļu 11:

— maksimālais: ...

— minimālais: ...

2.7.4. Priekšējā pārkare 12:

— maksimālā: ...

— minimālā: ...

2.7.5. Aizmugurējā pārkare 13:

— maksimālā: ...

— minimālā: ...

2.7.6. Augstums virs zemes 14:

— maksimālais: ...

— minimālais: ...

3. Dzinējs

3.1. 1. daļa — Vispārīga informācija

3.1.1. Dzinēja prototips/ dzinēja modelis 1 20

Ražotāja reģistrēta preču zīme (zīmes): ...

3.1.2. Dzinēja prototipa un (attiecīgā gadījumā) dzinēja (dzinēju) saimes modelis un komercapraksts 1: ...

3.1.3. Modeļa (tipa) identifikācijas zīme, ja tāda ir uz dzinēja (dzinējiem), un tās stiprinājuma veids: ...

3.1.3.1. Dzinēja modeļa identifikācijas raksturlielumu atrašanās vieta, noteikšanas un stiprinājuma veids: ...

3.1.3.2 Tipa apstiprinājuma numura atrašanās vieta un stiprinājuma veids: ...

3.1.4. Ražotnes nosaukums un adrese: ...

Montāžas rūpnīcu adreses: ...

3.1.6. Darbības princips:

– dzirksteļaizdedze/ kompresijas aizdedze1

– tiešā/ netiešā iesmidzināšana 1

– divtaktu/ četrtaktu 1

3.1.7. Degviela:

dīzeļdegviela/ benzīns/ sašķidrināta naftas gāze/ cita 1

3.2. 2. daļa — Dzinēja modelis

Dzinēja modeļa būtiskie raksturlielumi.

3.2.1. Pašaizdedzes dzinēja apraksts.

3.2.1.1. Ražotājs: ...

3.2.1.2. Ražotāja piestiprināts dzinēja modeļa marķējums: ...

3.2.1.3. Darbības princips: divtaktu/ četrtaktu 1

3.2.1.4. Cilindra diametrs: ... mm

3.2.1.5. Virzuļa gājiens: ... mm

3.2.1.6. Cilindru skaits un izvietojums: ...

3.2.1.7. Dzinēja darba tilpums: ... cm3

3.2.1.8. Dzinēja nominālā jauda: ... min-1

3.2.1.9. Apgriezienu skaits maksimālajā griezes momentā: ... min-1

3.2.1.10. Tilpuma kompresijas koeficients 2: ...

3.2.1.11. Sadegšanas sistēma: ...

3.2.1.12. Sadegšanas kameras un virzuļa galviņas rasējums (rasējumi): ...

3.2.1.13. Ieplūdes un izplūdes cauruļu minimālais šķērsgriezums: ...

3.2.1.14. Dzesēšanas sistēma.

3.2.1.14.1. Šķidrums.

3.2.1.14.1.1. Šķidruma tips: ...

3.2.1.14.1.2. Cirkulācijas sūknis (sūkņi): ar/ bez 1

3.2.1.14.1.3. Raksturlielumi vai marka (markas) un modelis (modeļi) (ja ir): ...

3.2.1.14.1.4. Piedziņas pārnesumskaitlis (skaitļi) (ja ir): ...

3.2.1.14.2. Gaiss.

3.2.1.14.2.1. Ventilators: ar/ bez 1

3.2.1.14.2.2. Raksturlielumi vai marka (markas) un modelis (modeļi) (ja ir): ...

3.2.1.14.2.3. Piedziņas pārnesumskaitlis (skaitļi) (ja ir): ...

3.2.1.15. Ražotāja atļautā temperatūra:

3.2.1.15.1. Dzesēšana ar šķidrumu: maksimālā izplūdes temperatūra: ... K

3.2.1.15.2. Dzesēšana ar gaisu: atskaites punkts: ...

Maksimālā temperatūra atskaites punktā: ... K

3.2.1.15.3. Maksimālā gaisa padeves temperatūra starpdzesētāja izejas punktā (pēc vajadzības): ... K

3.2.1.15.4. Maksimālā izplūdes gāzu temperatūra izplūdes caurulēs, kas atrodas blakus izplūdes kolektora izejas atlokiem: ... K

3.2.1.15.5. Eļļošanas līdzekļa temperatūra: min.: ... K, maks.: ... K

3.2.1.16. Kompresors: ar/ bez  1.

3.2.1.16.1. Marka: ....

3.2.1.16.2. Modelis: ....

3.2.1.16.3. Sistēmas apraksts (piemēram, maksimālais spiediens, izplūdes vārsts, ja ir): ...

3.2.1.16.4. Starpdzesētājs: ar/ bez 1

3.2.1.17. Ieplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums pie dzinēja nominālā apgriezienu skaita un dzinēja pilnslodzes: ... kPa

3.2.1.18. Izplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais pretspiediens pie dzinēja nominālā apgriezienu skaita un dzinēja pilnslodzes: ... kPa

3.2.2. Pretpiesārņojuma papildierīces (ja ir un ja tās nav iekļautas citā punktā):

Apraksts un/ vai diagrammas: ...

3.2.3.1. Padeves sūknis.

Spiediens 2 vai raksturlielumu diagramma: ... kPa

3.2.3.2. Iesmidzināšanas sistēma.

3.2.3.2.1. Sūknis.

3.2.3.2.1.1. Marka (markas): ...

3.2.3.2.1.2. Modelis (modeļi):

3.2.3.2.1.3. Padeve: ... mm3 2 vienā iesmidzināšanas reizē vai vienā ciklā attiecīgi pie sūkņa nominālā apgriezienu skaita: ... min-1 (nominālā) un: min-1 (maksimālā griezes momenta), vai diagramma:

Norādīt izmantojamo metodi: dzinējā/ izmēģinājuma stendā 1

3.2.3.2.1.4. Iesmidzināšanas apsteidze.

3.2.3.2.1.4.1. Iesmidzināšanas apsteidzes līkne 2 : ...

3.2.3.2.1.4.2. Iesmidzināšanas momenta iestatīšana 2: ...

3.2.3.2.2. Iesmidzināšanas cauruļvadi.

3.2.3.2.2.1. Garums: ... mm

3.2.3.2.2.2. Iekšējais diametrs: ... mm

3.2.3.2.3. Smidzinātājs (smidzinātāji).

3.2.3.2.3.1. Marka (markas): ...

3.2.3.2.3.2. Modelis (modeļi): ...

3.2.3.2.3.3. Atvēršanas spiediens 2 vai diagramma 1: ...

3.2.3.2.4. Regulators.

3.2.3.2.4.1. Marka (markas): ...

3.2.3.2.4.2. Modelis (modeļi): ...

3.2.3.2.4.3. Atslēgšanās apgriezienu skaits pie pilnslodzes 2: ... min-1

3.2.3.2.4.4. Maksimālais apgriezienu skaits bez slodzes 2: ... min-1

3.2.3.2.4.5. Tukšgaitas apgriezienu skaits 2: ... min-1

3.2.3.3. Aukstās palaišanas sistēma.

3.2.3.3.1. Marka (markas): ...

3.2.3.3.2. Modelis (modeļi): ...

3.2.3.3.3. Apraksts: ...

3.2.4. Vārstu iestatījums.

3.2.4.1. Maksimālais vārsta gājiens, kā arī atvēršanas un aizvēršanas leņķis attiecībā pret augstāko nāves punktu vai līdzvērtīgi raksturlielumi: ...

3.2.4.2. Atskaites vārsta gājiens un/ vai iestatīšanas diapazons 1.

3.2.5. Elektroniskās vadības funkcijas.

Ja dzinējam ir elektroniskās vadības funkcijas, jānorāda dati, kas raksturo to darbību, cita starpā:

3.2.5.1. Marka: ...

3.2.5.2. Modelis: ...

3.2.5.3. Detaļas numurs: ...

3.2.5.4. Elektroniskās vadības ierīces atrašanās vieta: ...

3.2.5.4.1. Apzinātās detaļas: ...

3.2.5.4.2. Kontrolētās detaļas: ...

3.3 3. daļa — Kompresijas aizdedzes dzinēju saime

Dzinēju saimes būtiskie raksturlielumi

3.3.1. Dzinēju saimes modeļu saraksts.

3.3.1.1. Dzinēju saimes nosaukums:

3.3.1.2. Dzinēju saimes modeļu specifikācija.

Reprezentētais

dzinējs

Dzinēju modeļi

Cilindru skaits

Nominālā jauda (min-1)

Degvielas ieplūde uz takti (mm3) pie nominālās jaudas

Lietderīgā nominālā jauda (kW)

Maksimālais griezes moments (min-1)

Degvielas ieplūde uz takti (mm3) maksimālajā griezes momentā

Maksimālais griezes moments (N.m)

Apgriezienu skaits tukšgaitā (min-1)

Reprezentētā dzinēja cilindru tilpums procentos	100

3.4. 4. daļa — Saimes dzinēja modelis

Saimes reprezentētā dzinēja modeļa būtiskie raksturlielumi 20.

3.4.1. Pašaizdedzes dzinēja apraksts.

3.4.1.1. Ražotājs: ...

3.4.1.2. Ražotāja iebūvēts dzinēja modelis: ...

3.4.1.3. Divtaktu/ četrtaktu 1

3.4.1.4. Cilindra diametrs: ... mm

3.4.1.5. Virzuļa gājiens: ... mm

3.4.1.6. Cilindru skaits un izvietojums:

3.4.1.7. Dzinēja darba tilpums: ... cm3

3.4.1.8. Dzinēja jauda: ... min-1

3.4.1.9. Dzinēja apgriezienu skaits maksimālajā griezes momentā: ... min-1

3.4.1.10. Kompresijas koeficients 2:

3.4.1.11. Sadegšanas sistēma: ...

3.4.1.12. Sadegšanas kameras un virzuļa galviņas rasējums (rasējumi):

3.4.1.13. Ieplūdes un izplūdes cauruļu minimālais šķērsgriezums: ...

3.4.1.14. Dzesēšanas sistēma.

3.4.1.14.1. Šķidrums.

3.4.1.14.1.1. Šķidruma tips: ...

3.4.1.14.1.2. Cirkulācijas sūknis (sūkņi): ar/ bez 1

3.4.1.14.1.3. Raksturlielumi vai marka (markas) un modelis (modeļi) (ja ir): ...

3.4.1.14.1.4. Piedziņas pārnesumskaitlis (modeļi) (ja ir): ...

3.4.1.14.2. Gaiss.

3.4.1.14.2.1. Ventilators: ar/ bez 1

3.4.1.14.2.2. Raksturlielumi vai marka (markas) un modelis (modeļi) (ja ir): ...

3.4.1.14.2.3. Piedziņas pārnesumskaitlis (skaitļi) (ja ir): ...

3.4.1.15. Ražotāja atļautā temperatūra:

3.4.1.15.1. Dzesēšana ar šķidrumu: maksimālā izplūdes temperatūra: ... K

3.4.1.15.2. Dzesēšana ar gaisu: atskaites punkts: ...

Maksimālā temperatūra atskaites punktā: ... K

3.4.1.15.3. Maksimālā gaisa padeves temperatūra starpdzesētāja izejas punktā (ja tāds ir): ... K

3.4.1.15.4. Maksimālā izplūdes gāzu temperatūra izplūdes caurulēs, kas atrodas blakus izplūdes kolektora izejas atlokiem: ... K

3.4.1.15.5. Eļļošanas līdzekļa temperatūra: minimālā: ... K, maksimālā: ... K

3.4.1.16. Kompresors: ar/ bez 1

3.4.1.16.1. Marka: ...

3.4.1.16.2. Modelis: ...

3.4.1.16.3. Sistēmas apraksts (piemēram, maksimālais spiediens, izplūdes vārsts, ja ir): ...

3.4.1.16.4. Starpdzesētājs: ar/ bez 1

3.4.1.17. Ieplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums pie dzinēja nominālā apgriezienu skaita: ... kPa

3.4.1.18. Izplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais pretspiediens pie dzinēja nominālā apgriezienu skaita: ... kPa

3.4.2. Pretpiesārņojuma papildierīces (ja ir un ja tās nav iekļautas citā punktā).

Apraksts un/ vai 1 diagramma (diagrammas): ...

3.4.3. Degvielas padeve.

3.4.3.1. Padeves sūknis.

Spiediens 2 vai raksturlielumu diagramma: ... kPa

3.4.3.2. Iesmidzināšanas sistēma.

3.4.3.2.1. Sūknis.

3.4.3.2.1.1. Marka (markas): ...

3.4.3.2.1.2. Modelis (modeļi): ...

3.4.3.2.1.3. Padeve: ... mm3 2 vienā iesmidzināšanas reizē vai vienā ciklā attiecīgi pie sūkņa nominālā apgriezienu skaita: ... min-1 (nominālā) un: ... min-1 (maksimālā griezes momenta), vai diagramma:

Norādīt izmantojamo metodi: dzinējā/ izmēģinājuma stendā 1

3.4.3.2.1.4. Iesmidzināšanas apsteidze: ...

3.4.3.2.1.4.1. Iesmidzināšanas apsteidzes līkne 2: ...

3.4.3.2.1.4.2. Iesmidzināšanas momenta iestatīšana 2: ...

3.4.3.2.2. Iesmidzināšanas cauruļvadi.

3.4.3.2.2.1. Garums: ... mm

3.4.3.2.2.2. Iekšējais diametrs: ... mm

3.4.3.2.3. Smidzinātājs (smidzinātāji):

3.4.3.2.3.1. Marka (markas): ...

3.4.3.2.3.2. Modelis (modeļi): ...

3.4.3.2.3.3. Atvēršanas spiediens 2 vai diagramma:

3.4.3.2.4. Regulators.

3.4.3.2.4.1. Marka (markas): ...

3.4.3.2.4.2. Modelis (modeļi): ...

3.4.3.2.4.3. Atslēgšanās apgriezienu skaits pie pilnslodzes 2: ... min-1

3.4.3.2.4.4. Maksimālais apgriezienu skaits bez slodzes 2: ... min-1

3.4.3.2.4.5. Apgriezienu skaits tukšgaitā 2: ... min-1

3.4.3.3. Aukstās palaišanas sistēma.

3.4.3.3.1. Marka (markas): ...

3.4.3.3.2. Modelis (modeļi): ...

3.4.3.3.3. Apraksts: ...

3.4.4. Vārstu iestatījums.

3.4.4.1. Maksimālais vārsta gājiens, kā arī atvēršanas un aizvēršanas leņķis attiecībā pret augstāko nāves punktu vai līdzvērtīgi raksturlielumi: ...

3.4.4.2. Atskaites vārsta gājiens un/ vai iestatīšanas diapazons 1: ...

3.4.5. Elektroniskās vadības funkcijas.

Ja dzinējam ir elektroniskās vadības funkcijas, jānorāda dati, kas raksturo to darbību, cita starpā:

3.4.5.1. Marka: ...

3.4.5.2. Modelis: ...

3.4.5.3. Sastāvdaļas numurs: ...

3.4.5.4. Elektroniskās vadības ierīces atrašanās vieta.

3.4.5.4.1. Apzinātās komponentes: ...

3.4.5.4.2. Kontrolētās: komponentes...

3.5. Degvielas tvertne (tvertnes).

3.5.1. Skaits, tilpums, materiāli: ...

3.5.2. Rasējums, fotoattēls vai apraksts, kurā skaidri norādīta tvertnes (tvertņu) atrašanās vieta:

3.5.3. Degvielas rezerves tvertne (tvertnes).

3.5.3.1. Skaits, tilpums, materiāli: ...

3.5.3.2. Rasējums, fotoattēls vai apraksts, kurā skaidri norādīta tvertnes (tvertņu) atrašanās vieta:

3.6. Nominālā jauda: ... kW ... min-1 ierastos iestatīšanas apstākļos (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 97/68/EC (OJ L 59, 27.2.1998., p. 1)).

3.6.1. Jauda pie jūgvārpstas (saskaņā ar OECD vai ISO 789-10 1. vai 2. kodeksu), ja tāda ir, pie nominālā apgriezienu skaita.

Jūgvārpsta ar nomināliem 	Atbilstošais dzinēja 	Jauda (kW)

apgriezieniem (min-1)	apgriezienu skaits (min-1)

1–540	...	...

2–1 000	...	...

3.7. Maksimālais griezes moments: ... N.m ... min-1 (saskaņā ar direktīvu 97/68/EC).

3.8. Citi vilces dzinēji jeb motori (dzirksteļaizdedzes u.tml.) vai to savienojumi (sastāvdaļu raksturlielumi): ...

3.9. Gaisa filtrs.

3.9.1. Marka (markas): ...

3.9.2. Modelis (modeļi): ...

3.9.3. Vidējais retinājums pie maksimālās jaudas 2: ... kPa

3.10. Izplūdes sistēma.

3.10.1. Apraksts un diagrammas: ...

3.10.2. Marka (markas): ...

3.10.3. Modelis (modeļi): ...

3.11. Elektrosistēma.

3.11.1. Nominālais spriegums pie pozitīvas/ negatīvas masas 1 ... V

3.11.2. Ģenerators.

3.11.2.1. Modelis: ...

3.11.2.2. Nominālā jauda: ... W

4. Transmisijas iekārta15

4.1. Transmisijas sistēmas diagramma: ...

4.2. Tips (mehāniskā, hidrauliskā, elektriskā u.c.): ...

4.2.1. Elektrisko/ elektronisko elementu (ja ir) īss apraksts: ...

4.3. Dzinēja spararata inerces moments: ...

4.3.1. Papildu inerces moments, kad nav ieslēgts ātrums: ...

4.4. Sajūgs (tips) (ja ir): ...

4.4.1. Maksimālā griezes momenta konversija (ja pastāv): ...

4.5. Pārnesumkārba (tips, tiešie pārnesumi, pārnesumu pārslēgšanas veids) (ja ir):

4.6. Pārnesumskaitlis (ja ir) ar sadales kārbu vai bez tās 16.

(Zobrata) 	Pārnesum-	Sadales kārbas 	Galvenā pārvada 	Kopējais

pārnesums	skaitlis	koeficients	pārnesum-	pārnesum-

(koeficienti)	skaitlis	skaitlis

Maksimālais VMT *

1

2

3

Minimālais VMT *

Atpakaļgaita

1

...

* vienlaidu mainīgā transmisija

4.6.1. Maksimālie riepu izmēri uz dzenošajām asīm: ...

4.7. Traktora maksimālais paredzētais ātrums, kas aprēķināts braukšanai ar augstāko pārnesumu (norādīt aprēķinos izmantotos raksturlielumus) 16: ... km/h

4.7.1. Maksimālais izmērītais ātrums: ... km/h

4.8. Faktiski veiktais attālums, kas atbilst vienam dzenošo riteņu apgriezienam: ...

4.9. Apgriezienu skaita regulators: ir/ nav 1

4.9.1. Apraksts: ...

4.10.1. Spidometrs (ja ir).

4.10.1.1. Piedziņas mehānisma darbības veids un apraksts: ...

4.10.1.2. Ierīces konstante: ...

4.10.1.3. Mērierīces pielaides: ...

4.10.1.4. Kopējais pārnesuma skaitlis: ...

4.10.1.5. Mērinstrumenta skalas vai citas datu nolasīšanas iekārtas dizains: ...

4.10.1.6. Elektrisko/ elektronisko elementu īss apraksts: ...

4.10.2. Spidometrs un hronometrs (ja ir): ir/ nav 1

4.11. Diferenciāļa bloķētājmehānisms (ja ir): ir/ nav 1

4.12. Jūgvārpsta (jūgvārpstas) (apgriezienu skaits minūtē un tā attiecība pret dzinēja apgriezienu skaitu) (skaits, tips un novietojums).

4.12.1. Galvenā jūgvārpsta (jūgvārpstas): ...

4.12.2. Cita (citas): ...

4.12.3. Jūgvārpstu aizsargierīce (ierīces) (apraksts, izmēri, fotoattēli):

4.13. Dzinēja daļu, traktora izvirzīto daļu un riteņu aizsardzība (apraksti, rasējumi, skices, fotoattēli).

4.13.1. Aizsardzība no vienas puses: ...

4.13.2. Aizsardzība no vairākām pusēm: ...

4.13.3. Aizsardzība, pilnībā iekļaujot apvalkā: ...

4.14. Elektrisko/ elektronisko elementu (ja ir) īss apraksts: ...

5. Asis

5.1. Katras ass apraksts: ...

5.2. Marka (ja ir): ...

5.3. Modelis (ja ir): ...

6. Balstiekārta (ja ir)

6.1. Galējās (maksimālās–minimālās) riepu/ riteņu kombinācijas (ja pastāv) (izmēri, raksturlielumi, spiediens riepās braukšanai pa ceļu, maksimālā pieļaujamā slodze, riteņu izmēri, kā arī priekšējo un aizmugurējo riteņu kombinācijas): ...

6.2. Katras ass vai riteņa balstiekārtas tips (ja ir): ...

6.2.1. Augstuma iestatīšana: jā/ nē/ pēc izvēles 1

6.2.2. Elektrisko/ elektronisko elementu (ja ir) īss apraksts: ...

6.3. Citas ierīces (ja ir): ...

7. Stūres iekārta (skice)

7.1. Stūres iekārtas tips: manuālā/ ar palīgiekārtu/ ar stūres pastiprinātāju 1

7.1.1. Grozāmā vadītāja vieta (apraksts): ...

7.2. Transmisija un vadība.

7.2.1. Transmisijas iekārtas tips (norādīt priekšējiem un pakaļējiem riteņiem, pēc vajadzības): ...

7.2.2. Pievads riteņiem (ieskaitot citus, nevis mehāniskos, līdzekļus; norādīt priekšējiem un pakaļējiem riteņiem, pēc vajadzības): ...

7.2.2.1. Elektrisko/ elektronisko elementu (ja ir) īss apraksts: ...

7.2.3. Palīgiekārtu darbības veids, ja tādas ir: ...

7.2.3.1. Darbības veids un shēma, marka (markas) un modelis (modeļi): ...

7.2.4. Stūres iekārtas kopējā shēma, norādot, kā traktorā izvietotas dažādas ierīces, kas ietekmē tā stūres iekārtas darbību: ...

7.2.5. Stūres iekārtas vadības sistēmas (sistēmu) shematiska (shematiskas) diagramma (diagrammas): ...

7.2.6. Stūres iekārtas vadības sistēmas iestatīšanas diapazons un veids, ja tādi pastāv: ...

7.3. Riteņu maksimālais pagrieziena leņķis (ja ir):

7.3.1. Pa labi: ... grādu  — stūres rata apgriezienu skaits: ...

7.3.2. Pa kreisi: ... grādu — stūres rata apgriezienu skaits: ...

7.4. Minimālais pagrieziena rādiuss (nebremzējot) 17:

7.4.1. Pa labi: ... mm

7.4.2. Pa kreisi: ... mm

7.5. Stūres iekārtas vadības sistēmas iestatīšanas veids (ja pastāv): ...

7.6. Elektrisko/ elektronisko elementu (ja ir) īss apraksts: ...

8. Bremzes (kopējā skice un darbības shēma)18

8.1. Palīgbremzes: ...

8.2. Rezerves bremzes ( ja ir): ...

8.3. Stāvbremzes: ...

8.4. Jebkura bremžu papildiekārta (papildiekārtas) (it īpaši bremžu pastiprinātājs): ...

8.5. Traktoriem ar bremžu iekārtām, kas nodrošinātas pret bloķēšanu, sistēmas funkcionālais raksturojums (ieskaitot elektroniskos elementus), elektriskā blokshēma, hidrauliskās vai pneimatiskās sistēmas plāns: ...

8.6. Pienācīgi noteiktu bremžu iekārtas komponentu saraksts: ...

8.7. Lielākie pieļaujamie riepu izmēri uz bremzējamajām asīm: ...

8.8. Bremžu iekārtas aprēķini (attiecības noteikšana starp kopējo bremzēšanas spēku uz riteņu aploci un bremzēšanas pievadam pielikto spēku): ...

8.9. Labās un kreisās puses bremzēšanas pievada saslēgšana: ...

8.10. Ārējais enerģijas avots (avoti) (ja ir)

(raksturlielumi, energoavotu ietilpība, maksimālais un minimālais spiediens, spiediena mērītājs un minimālā spiediena signālierīce uz kontrolmērinstrumentu paneļa, vakuuma rezervuāri un padeves vārsts, padeves kompresori, atbilstība noteikumiem, kas attiecas uz spiediena iekārtām): ...

8.1. Traktori, kas ir aprīkoti ar piekabes bremžu iekārtu.

8.11.1. Piekabes bremžu iedarbināšanas ierīce (apraksts, raksturlielumi): ...

8.11.2. Mehāniskā/ hidrauliskā/ pneimatiskā sakabe 1.

8.11.3. Savienojumi, sakabes elementi, drošības ierīces (apraksts, rasējums, skice): ...

8.11.4. Savienojums ar vienu vai diviem bremžu pievadiem 1.

8.11.4.1. Pievada pārspiediens (1 pievads): ... kPa

8.11.4.2. Pievada pārspiediens (2 pievadi): ... kPa

9. Redzamības lauks, logu stikli, vējstikla tīrītāji un atpakaļskata spoguļi

9.1. Redzamības lauks.

9.1.1. Rasējums (rasējumi) vai fotoattēls (fotoattēli), kurā var redzēt atsevišķu detaļu izvietojumu priekšējā redzamības laukā: ...

9.2. Logu stikli.

9.2.1. Dati, ar kuru palīdzību var ātri noteikt atskaites punktu: ...

9.2.2. Vējstikls (vējstikli).

9.2.2.1. Izmantojamais materiāls (materiāli): ...

9.2.2.2. Uzstādīšanas veids: ...

9.2.2.3. Slīpuma leņķis (leņķi): ... grādi

9.2.2.4. Detaļas modeļa apstiprinājuma zīme (zīmes): ...

9.2.2.5. Vējstikls papildaprīkojums un tā novietojums, kā arī visu elektrisko/ elektronisko elementu īss apraksts: ...

9.2.3. Pārējie logi.

9.2.3.1. Izvietojums: ...

9.2.3.2. Izmantojamais materiāls (materiāli): ...

9.2.3.3. Detaļas modeļa apstiprinājuma zīme (zīmes): ...

9.2.3.4. Sānu logu darbības mehānisma elektrisko/ elektronisko elementu (ja tādi ir) īss apraksts: ...

9.3. Vējstikla tīrītāji: ir/ nav 1 (apraksts, skaits, darba frekvence): ...

9.4. Atpakaļskata spogulis (spoguļi).

9.4.1. Klase (klases): ...

9.4.2. Sastāvdaļas tipa apstiprinājuma zīme (zīmes): ...

9.4.3. Novietojums attiecībā pret pārējām traktora daļām (rasējumi): ...

9.4.4. Uzstādīšanas veids (veidi): ...

9.4.5. Papildaprīkojums, kas var ierobežot aizmugurējo redzamības lauku: ...

9.4.6. Regulēšanas mehānisma elektrisko/ elektronisko elementu (ja tādi ir) īss apraksts: ...

9.5. Pretapledošanas un pretaizsvīšanas ierīces:

9.5.1. Tehniskais raksturojums: ...

10. Pretapgāšanās aizsargkonstrukcijas, aizsardzība pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem, sēdekļi, kravas platformas

10.1. Pretapgāšanās aizsargkonstrukcijas (rasējumi, fotoattēli (pēc vajadzības), apraksts, norādot izmērus): ...

10.1.1. Rāmis (rāmji)

10.1.1.1. Preču zīme (zīmes): ...

10.1.1.2. Sastāvdaļas tipa apstiprinājuma zīme (zīmes): ...

10.1.1.3. Iekšējie un ārējie izmēri: ...

10.1.1.4. Izmantotais materiāls (materiāli) un uzbūves veids: ...

10.1.2. Kabīne (kabīnes).

10.1.2.1. Preču zīme (zīmes): ...

10.1.2.2. Sastāvdaļas tipa apstiprinājuma zīme (zīmes): ...

10.1.2.3. Durvis (skaits, izmēri, atvēršanas virziens, aizbīdņi un eņģes): ...

10.1.2.4. Logi un avārijas izeja (izejas) (skaits, izmēri, izvietojums): ...

10.1.2.5. Citas ierīces aizsardzībai pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem (apraksts):

10.1.2.6. Iekšējie un ārējie izmēri: ...

10.1.3. Priekšā/ aizmugurē uzstādīts aizsargstienis (aizsargstieņi)/ aizsargsija 1, nolaižama vai nenolaižama 1.

10.1.3.1. Apraksts (novietojums, stiprinājums utt.): ...

10.1.3.2. Preču zīme (zīmes) vai komercnosaukums (komercnosaukumi): ...

10.1.3.3. Sastāvdaļas tipa apstiprinājuma zīme (zīmes): ...

10.1.3.4. Izmēri: ...

10.1.3.5. Izmantotais materiāls (materiāli) un uzbūves veids: ...

10.2. Darba telpa un piekļūšana vadītāja kabīnei (apraksts, raksturlielumi vai rasējumi ar izmēriem): ...

10.3. Sēdekļi un kāju balsti.

10.3.1. Vadītāja sēdeklis (sēdekļi) (rasējumi, fotoattēli, apraksts): ...

10.3.1.1. Preču zīme (zīmes) vai komercnosaukums (komercnosaukumi): ...

10.3.1.2. Sastāvdaļas tipa apstiprinājuma zīme (zīmes): ...

10.3.1.3. Sēdekļa tipa kategorija: A kategorijas I/II/III klase, B kategorija 1

10.3.1.4. Novietojums un galvenie raksturlielumi: ...

10.3.1.5. Regulēšanas sistēma: ...

10.3.1.6. Pārvietošanas un bloķēšanas sistēma: ...

10.3.2. Pasažieru sēdekļi (skaits, izmēri, izvietojums un raksturlielumi): ...

10.3.3. Kāju balsti (skaits, izmēri un novietojums): ...

10.4. Kravas platforma.

10.4.1. Izmēri: ... mm

10.4.2. Novietojums: ...

10.4.3. Tehniski pieļaujamā slodze: ... kg

10.4.4. Slodzes sadalījums pa asīm: ... kg

10.5. Radiotraucējumu novēršana.

10.5.1. Tās virsbūves daļas formas un materiālu apraksts un rasējumi/fotoattēli, kura veido dzinēja nodalījumu un tam blakus esošo pasažieru nodalījuma daļu: ...

10.5.2. Dzinēja nodalījumā iebūvēto metāla detaļu (piemēram, apsildes ierīču, rezerves riteņa, gaisa filtra, stūres iekārtas u.c.) novietojuma rasējumi vai fotoattēli: ...

10.5.3. Radiotraucējumu novēršanas iekārtas tabula un rasējums: ...

10.5.4. Līdzstrāvas pretestības nominālvērtību dati un nominālā pretestība uz vienu metru rezistīvu aizdedzes vadu gadījumā: ...

11. Apgaismes un gaismas signālierīces

(traktora ārskata skices ar izmēriem, norādot visu ierīču apgaismojošo virsmu novietojumu, skaitu, elektroinstalāciju, tipa apstiprinājuma zīmi un gaismas krāsu)

11.1. Obligātās ierīces.

11.1.1. Priekšējie tuvās gaismas lukturi: ...

11.1.2. Priekšējie gabarītu (sānu) lukturi: ...

11.1.3. Aizmugurējie gabarītu lukturi: ...

11.1.4. Pagrieziena rādītāji

— priekšējie: ...

— aizmugurējie: ...

— sānu: ...

11.1.5. Aizmugurējie atstarotāji: ...

11.1.6. Aizmugures numura plāksnes apgaismojums: ...

11.1.7. Stopsignāls: ...

11.1.8. Avārijas signālierīce: ...

11.2. Papildu ierīces.

11.2.1. Priekšējie tālās gaismas lukturi: ...

11.2.2. Priekšējie miglas lukturi: ...

11.2.3. Aizmugurējie miglas lukturi: ...

11.2.4. Atpakaļgaitas lukturi: ...

11.2.5. Darba lukturi: ...

11.2.6. Stāvgaismas lukturi: ...

11.2.7. Ārējo kontūru gabarītlukturi: ...

11.2.8. Piekabes pagrieziena rādītāju kontrollampiņa (kontrollampiņas): ...

11.3. Elektrisko/ elektronisko elementu, izņemot lukturus, īss apraksts (ja tādi ir):

12. Dažādi

12.1. Skaņas signālierīce (signālierīces) (novietojums): ...

12.1.1. Sastāvdaļas tipa  apstiprinājuma zīme (zīmes): ...

12.2. Traktora un velkamo transportlīdzekļu mehāniskās sakabes.

12.2.1. Sakabes tips (tipi): ...

12.2.2. Preču zīme (zīmes): ...

12.2.3. Sastāvdaļas tipa apstiprinājuma zīme (zīmes): ...

12.2.4. Ierīce, kas paredzēta maksimālajai horizontālajai slodzei (... kg) un maksimālajai vertikālajai slodzei (ja ir) (... kg) 19.

12.3. Hidrauliskais pacēlējmehānisms: trīspunktu sakabes sistēma: jā/ nē 1

12.4. Piekabes apgaismes un gaismas signālierīču elektroinstalācijas pieslēgums (apraksts): ...

12.5. Vadības ierīču uzstādīšana, novietojums, darbība un apzīmējumi (apraksts, fotoattēli vai diagrammas): ...

12.6. Aizmugures numura plāksnes novietojums (forma un izmēri): ...

12.7. Priekšējā sakabes ierīce (rasējums ar izmēriem): ...

12.8. Tās iebūvētās elektronikas iekārtas apraksts, kuru izmanto uz transportlīdzekļa uzstādīto vai velkamo darbarīku darbināšanai un vadīšanai: ...

Piezīmes.

1 Svītrot, ja nav piemērojams.

2 Norādīt pielaides.

3 Ja kādai transportlīdzekļa daļai ir saņemts modeļa apstiprinājums, tās aprakstu var aizstāt ar atsauci uz šo modeļa apstiprinājumu. Nav jāapraksta arī transportlīdzekļa daļas, ja to uzbūve ir skaidri saprotama no klāt pievienotajām diagrammām vai rasējumiem.

Katrā punktā, kuram jāpievieno fotoattēli vai rasējumi, norāda attiecīgo pielikumu numurus.

4 Klasifikācija atbilstoši 2. pielikumā izklāstītajām definīcijām.

5 ISO 612 - 1978 un 1176 - 1990 standarti.

6 Uzskata, ka vadītāja masa ir 75 kg. “Instrumenti” ir “instrumentu kaste”.

7 ISO 612 - 1978 standarts (6.4. punkts).

8 ISO 4004 - 1983 standarts.

9 ISO 612 - 1978 standarts (6.1. punkts).

10 ISO 612 - 1978 standarts (6.2. punkts).

11 ISO 612 - 1978 standarts (6.3. punkts).

12 ISO 612 - 1978 standarts (6.6. punkts).

13 ISO 612 - 1978 standarts (6.7. punkts).

14 ISO 612 - 1978 standarts (8. punkts).

15 Pieprasītās ziņas jānorāda attiecībā uz visiem iespējamiem variantiem.

16 Pieļaujamā novirze ir 5 %. Šim noteikumam jābalstās uz tāda ātruma mērījumiem, kas nepārsniedz 43 km/h, ieskaitot 3 km/h pielaidi (skat. Komisijas direktīvu 98/89/EC (OJ L 322, 1.12.1998, p. 40)).

17 ISO 789/3 — 1993 standarts.

18 Par visām bremžu iekārtām jāsniedz šādas ziņas:

— bremžu tips un raksturojums (skice ar izmēriem) (trumuļu vai disku bremzes u.c., bremzējamie riteņi, pievads bremžu sistēmai, berzes virsmas, to īpašības un darba virsmas laukums, trumuļu, kluču vai disku rādiuss, bremžu trumuļu svars un regulēšanas ierīces),

— pārvads un bremzēšanas pievads (pievienot diagrammu) (konstrukcija, regulēšana, sviras plecu attiecība, iespējas piekļūt bremzēšanas pievadam un tā novietojums, mehāniskā pievada vadīšana ar sprūdrata mehānismu, pievada galveno sastāvdaļu, pamatcilindru un pamatvirzuļu raksturlielumi, bremžu cilindri).

19 Lielumi attiecībā uz sakabes ierīces mehānisko izturību.

20 Iesniedzot pieteikumus, kas skar vairākus dzinēja prototipus, par katru no tiem jāaizpilda atsevišķa veidlapa.

B PARAUGS

Vienkāršotas formas informācijas dokuments traktora tipa apstiprinājumam

I daļa

B paraugs ir izmantojams tad, ja ir viena vai vairākas modeļa tipa apstiprinājuma vai sastāvdaļas tipa apstiprinājuma apliecības, kas izdotas saskaņā ar atsevišķajām direktīvām.

Attiecīgo modeļa apstiprinājuma vai sastāvdaļas apstiprinājuma apliecību numuri jānorāda III daļas tabulā.

Jānorāda 3. pielikumā minētās ziņas (atbilstības sertifikāts) attiecībā uz visām turpmāk norādītajām 1. — 12 . nodaļām un visiem traktora modeļiem/ variantiem/ modifikācijām.

Ja nav nevienas modeļa tipa apstiprinājuma vai sastāvdaļas apstiprinājuma apliecības, kas izdota saskaņā ar atsevišķo direktīvu, jānodrošina datu veidlapas A paraugā minētās ziņas arī par attiecīgajām nodaļām.

0. Vispārīgas ziņas

0.1. Marka (markas) (ražotāja reģistrēta preču zīme): ...

0.2. Modelis (norādīt visus variantus un modifikācijas): ...

0.2.1. Komercnosaukums (komercnosaukumi) (ja ir): ...

0.3. Ražotāja modeļa kods, ja ir marķējums uz traktora.

0.3.1. Ražotāja plāksnīte (atrašanās vieta un stiprinājuma veids): ...

0.3.2. Šasijas identifikācijas numurs (atrašanās vieta):

0.4. Traktora klase 1: ...

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese: ...

0.7. Sastāvdaļām vai atsevišķiem tehniskiem mezgliem, tipa apstiprinājuma zīmes atrašanās vieta un stiprinājuma veids: ...

0.8. Montāžas rūpnīcas (rūpnīcu) nosaukums (nosaukumi) un adrese (adreses): ...

1. Traktora uzbūves vispārīgs raksturojums

(pievieno 3/4 pagriezienā no priekšpuses un no aizmugures uzņemtus tipveida modifikācijas fotoattēlus vai tādus pašus rasējumus, kā arī traktora kopskata rasējumu ar izmēriem)

2. Masa un izmēri

3. Dzinējs

4. Transmisijas iekārta

5. Asis

6. Balstiekārta

7. Stūres iekārta

8. Bremzes

9. Redzamības lauks, logu stikli, vējstikla tīrītāji un atpakaļskata spogulis

10. Pretapgāšanās aizsargkonstrukcija, aizsardzība pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem, sēdekļi, kravas platforma

11. Apgaismes ierīces un gaismas signālierīces

12. Dažādi

1.Papildinājums

Informācijas dokuments (veidlapa) riteņtraktora tipa apstiprināšanai attiecībā uz elektromagnētisko saderību saskaņā ar direktīvu 75/322/EEC ar grozījumiem, kas izdarīti ar direktīvu 2000/2/EC

Turpmāk norādītās ziņas, ja tās ir vajadzīgas, iesniedz trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visiem zīmējumiem jābūt attiecīgā mērogā un pietiekami detalizētiem. A4 formātā vai A4 formāta mapē.

0. Vispārīgas ziņas.

0.1. Marka (markas) (ražotāja reģistrēta preču zīme):

0.2. Modelis (norāda visus variantus un modifikācijas):

0.3. Modeļa identifikācijas marķējums, ja tas atrodas uz transportlīdzekļa:

0.3.1. Ražotāja plāksnīte (atrašanās vieta un stiprinājuma veids):

0.4. Transportlīdzekļa klase:

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.8. Montāžas rūpnīcas (rūpnīcu) nosaukums (nosaukumi) un adrese (adreses):

1. Transportlīdzekļa uzbūves vispārīgs raksturojums.

Reprezentētā riteņtraktora fotoattēls (fotoattēli) un/ vai rasējumi:

2. Dzinēja novietojums un montāža:

3. Dzinējs.

3.1.2. Dzinēja prototipa modelis un komercapraksts (marķējums uz dzinēja vai citi identifikācijas līdzekļi):

3.1.4. Ražotāja nosaukums un adrese:

3.1.6. Darbības princips:

— dzirksteļaizdedze/ pašaizdedzes 1

— tiešā iesmidzināšana/ netiešā iesmidzināšana 2

— četrtaktu/ divtaktu 3

3.2.1.6. Cilindru skaits un novietojums:

3.2.1.9. Apgriezienu skaits maksimālajā griezes momentā: ... min-1

3.2.3. Degvielas padeve:

3.2.3.1. Padeves sūknis:

Spiediens 4 vai raksturlīkne ... kPa

3.2.3.2. Iesmidzināšanas sistēma:

3.2.4.2.1. Sistēmas apraksts:

3.2.5. Elektroniskās vadības funkcijas:

Sistēmas apraksts:

3.11. Elektrosistēma:

3.11.1. Nominālais spriegums ..., pie pozitīvas/ negatīvas masas 5

3.11.2. Ģenerators:

3.11.2.1. Tips.

3.11.2.2. Nominālā jauda: W

4. Transmisija.

4.1. Tips (mehāniskā, hidrauliskā, elektriskā, u.c.):

4.1.1. Elektrisko/ elektronisko elementu (ja ir) īss apraksts:

5. Balstiekārta (ja ir).

5.1.1. Elektrisko/ elektronisko elementu (ja ir) īss apraksts:

6. Stūres iekārta.

6.1. Elektrisko/ elektronisko elementu (ja ir) īss apraksts:

6.1.1. Stūres iekārtas vadības sistēmas iestatīšanas diapazons un veids, ja pastāv:

8. Bremzes.

8.1. Traktoriem ar bremžu iekārtu, kas nodrošināta pret bloķēšanu, sistēmas funkcionālais raksturojums (ieskaitot elektroniskos elementus), elektriskā blokshēma, hidrauliskās vai pneimatiskās sistēmas shēma:

9. Redzamības lauks, logu stikli, vējstikla tīrītāji un atpakaļskata spoguļi.

9.1. Logu stikli:

9.2.3.4. Sānu logu iedarbināšanas mehānisma elektrisko/ elektronisko elementu (ja ir) īss apraksts:

9.3. Vējstikla tīrītāji:

Tehniskais raksturojums:

9.5. Pretapledošanas un pretaizsvīšanas ierīces:

9.5.1. Tehniskais raksturojums:

9.4. Atpakaļskata spogulis (spoguļi) (katra spoguļa novietojums):

9.4.6. Regulēšanas mehānisma elektrisko/ elektronisko elementu (ja tādi ir) īss apraksts:

10. Pretapgāšanās aizsargkonstrukcijas, aizsardzība pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem, sēdekļi, kravas platformas.

10.3. Sēdekļi un kāju balsti.

10.3.1.4. Novietojums un galvenie raksturlielumi:

10.3.1.5. Regulēšanas sistēma:

10.3.1.6. Pārvietošanas un bloķēšanas sistēma:

10.5. Radiotraucējumu novēršana:

10.5.1. Tās virsbūves daļas formas un materiālu apraksts un rasējumi/ fotoattēli, kura veido dzinēja nodalījumu un tam blakus esošās pasažieru nodalījuma daļas:

10.5.2. Dzinēja nodalījumā iebūvēto metāla detaļu (piemēram, apsildes ierīču, rezerves riteņa, gaisa filtra, stūres iekārtas u.c.) novietojuma rasējumi vai fotoattēli:

10.5.3. Radiotraucējumu novēršanas iekārtas tabula un rasējums:

10.5.4. Līdzstrāvas pretestības nominālvērtību dati un nominālā pretestība uz vienu metru rezistīvu aizdedzes vadu gadījumā:

11. Apgaismes ierīces un gaismas signālierīces.

11.3. Elektrisko/ elektronisko elementu, izņemot lukturus, īss apraksts (ja tādi ir):

12. Dažādi.

12.8. To iebūvēto elektronikas iekārtu apraksts, kurus izmanto uz transportlīdzekļa uzstādīto vai velkamo darbarīku darbināšanai un vadīšanai:

1 Lieko svītrot.

2 Lieko svītrot.

3 Lieko svītrot.

4 Norādīt pielaides.

5 Lieko svītrot.

II daļa

Modifikāciju saraksta apraksts

Tabulā ir apkopotas to I daļā iekļauto vienību dažādo modifikāciju atļautās kombinācijas, kurām ir vairāki ieraksti. Katru ierakstu, kas attiecas uz ikvienu no šīm detaļām, apzīmē ar burtu, kurš palīdzēs atšķirt šo ierakstu vai ierakstus tabulā, kas skar konkrētu sastāvdaļu vai sastāvdaļas,  kuras ir izmantojamas konkrētā modifikācijā.

Katram modeļa variantam izveido atsevišķu tabulu.

Daudzkārtējus ierakstus, kuru kombinācijai nepastāv ierobežojumi attiecībā uz vienu modeļa variantu, ieraksta slejā “Visas modifikācijas”.

Vienības 	Visas modi-	1. modi-	2. modi-	utt.	“n” modi-

nr.	fikācijas	fikācija	fikācija		fikācija

Šo informāciju var pasniegt citā veidā vai izkārtojumā, lai tikai būtu sasniegts sākotnējais mērķis.

Katru variantu un modifikāciju apzīmē ar ciparu vai ciparu un burtu kodu, kas ir ierakstāms arī attiecīgā traktora atbilstības sertifikātā (3.pielikums).

III daļa

Tipa apstiprinājuma numuri, kas saistīti ar atsevišķajām direktīvām

Norādīt tālāk tekstā prasītās ziņas 2 par traktoru.

Lai saņemtu tipa apstiprinājumu, visas attiecīgās tipa apstiprinājuma vai sastāvdaļas apstiprinājuma apliecības (kopā ar pielikumiem) jāieraksta tabulā un jāuzrāda apstiprinātājām iestādēm.

Mērķis	EK modeļa apstiprinājuma 	Modeļa apstip-	Modelis (modeļi),

vai detaļas apstiprinājuma 	rinājuma vai 	variants (varianti),

numurs	detaļas apstip-	modifikācija

rinājuma datums	(modifikācijas), uz

kuriem tas attiecas

Piemērs

Bremžu	E1*76/432*97/54*0026*00	3.2.2000	MF/320/U

iekārtas	E1*76/432*97/54*0039*00	1.3.2000	MF/320/F

Paraksts:

Ieņemamais amats:

Datums:

1 Klasifikācija saskaņā ar 2. pielikumā ietvertajām definīcijām.

2 Te nav atkārtoti jānorāda ziņas, kas ir iekļautas attiecīgajā iekārtas apstiprinājuma apliecībā.

Valsts sekretāre L.Straujuma

2. pielikums

ZM rīkojuma Nr. 204 pielikumam

A nodaļa

Riteņtraktoru klases, modeļa variantu,

versiju un modifikāciju identifikācija

1. Traktora klasi nosaka šādi:

— T1 klase: riteņtraktori, kuru maksimālais paredzētais ātrums nepārsniedz 40 km/h, ar vismaz vienu asi, kuras šķērsbāzes minimālais platums nav mazāks par 1150 mm, ar pašmasu, kas darba kārtībā pārsniedz 600 kg, un kuru atstatums no zemes nepārsniedz 1000 mm.

— T2 klase: riteņtraktori, kuru maksimālais paredzētais ātrums nepārsniedz 40 km/h, ar šķērsbāzes minimālo platumu ne mazāku par 1150 mm, ar pašmasu, kas darba kārtībā pārsniedz 600 kg, un kuru atstatums no zemes nepārsniedz 600 mm. Tomēr, ja traktora smagumcentra augstums 1 (mērot no zemes), kas dalīts ar katras ass vidējo minimālo platumu, pārsniedz 0,90, maksimālais paredzētais ātrums ir tikai 30 km/h.

— T3 klase: riteņtraktori, kuru maksimālais paredzētais ātrums nepārsniedz 40 km/h un kuru pašmasa darba kārtībā nepārsniedz 600 kg.

— T4 klase: pārējie riteņtraktori, kuru maksimālais paredzētais ātrums nepārsniedz 40 km/h (kā tas noteikts 1. papildinājumā).

2. Traktora modeli nosaka šādi:

“modelis” apvieno vienas klases traktorus, kas ir identiski vismaz šajos būtiskajos aspektos:

— ražotājs,

— ražotāja piešķirts modeļa apzīmējums,

— būtiski konstrukcijas un uzbūves raksturlielumi:

— posmķēdes šasija/ šasija ar sānposmiem/ locīklšasija (skaidri saredzamas un būtiskas atšķirības),

— dzinējs (iekšdedzes/elektriskais/kombinētais),

— asis (skaits),

“variants” apvieno viena modeļa traktorus, kas ir identiski vismaz attiecībā uz:

— dzinēju:

— darbības principu,

— cilindru skaitu un novietojumu,

— jauda atšķiras ne vairāk kā par 30% (maksimālā jauda ir ne vairāk kā 1,3 reizes lielāka par minimālo jaudu),

— cilindru tilpums atšķiras ne vairāk kā par 20% (maksimālais skaitlis ir ne vairāk kā 1,2 reizes lielāks par minimālo skaitli),

— dzenošajām asīm (skaits, novietojums, savstarpējs savienojums),

— vadāmajām asīm (skaits un novietojums),

— maksimālā masa ar kravu atšķiras ne vairāk kā par 10%,

— transmisijas iekārtu (tips),

— pretapgāšanās aizsargkonstrukciju,

— bremzējamajām asīm (skaits),

varianta “modifikācija” apvieno traktorus, kas satur to vienību kombināciju, kura norādītas informācijas dokumenta datu apkopojumā saskaņā ar 1. pielikumu.

B nodaļa

Prasību uzskaitījums traktoru tipa apstiprināšanai

I daļa

1. Ar atbilstību šajā nodaļā noteiktajiem tehniskajiem normatīviem tiek saprasta visu attiecīgās direktīvas vai ANO Noteikumu tehnisko un administratīvo prasību ievērošana, kā rezultātā riteņtraktora ražotājs ir saņēmis vai var saņemt oficiālu riteņtraktora tipa vai tā sastāvdaļas tipa apstiprinājuma sertifikātu, ko izsniegusi vai var izsniegt attiecīgas dalībvalsts pilnvarota kompetenta institūcija.

2. Atsevišķos gadījumos pēc ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja pamatota lūguma, piemēram, veicot individuālu riteņtraktora atbilstības novērtēšanu, kā apliecinājumi atsevišķu direktīvas vai ANO Noteikumu tehnisko prasību izpildei var tikt uzskatīti:

2.1. oficiālu pārbaudes laboratoriju izsniegti pārbaudes protokoli;

2.2. Sertifikācijas institūcijas nozīmētu (deleģētu) personu izdoti pārbaudes protokoli.

3. Ženēvas 1958.gada Nolīguma dalībvalstu kompetentas institūcijas (Designatet Administrative Departaments) un oficiālās pārbaudes laboratorijas (Designated Technical Services), kas var veikt riteņtraktoru atbilstības novētēšanu saskaņā ar ANO Noteikumu prasībām, ir minētas dokumentā UNO/E/ECE/ITC/TRANS/WP.29/243, kas reizi gadā tiek aktualizēts un ražotājiem, to pilnvarotiem pārstāvjiem un citiem pieejams internetā http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdoctts.html.

4. Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās institūcijas (National Authorities) un oficiālāspārbaudes laboratorijas (Technical Services), kas var veikt riteņtraktoru atbilstības novērtēšanu saskaņā ar direktīvu prasībām, ir minētas Eiropas Komisijas mājaslapā internetā comm/enterprise/automotive/index.htm.

5. Visos gadījumos, kad ir uzstādītas tādas ierīces (aprīkojums), kuru uzstādīšana ir brīvprātīga, to atbilstībai jābūt novērtētai, t.i., tām jābūt sertificētām, marķētām (ja attiecināms) un uzstādītām atbilstoši attiecīgās direktīvas vai ANO Noteikumu prasībām.

6. Ja nepieciešams precizēt tehnisko prasību piemērošanas sfēru attiecībā uz konkrētu attiecīgas klases riteņtraktoru vai riteņtraktora (sastāvdaļu) tipu, sertifikācijas institūcija vadās pēc norādēm attiecīgajā direktīvā vai līdzvērtīgajos ANO Noteikumos.

7. Veicot atbilstības novērtēšanu riteņtraktoriem (tipiem) saskaņā ar direktīvu prasībām, sertifikācijas institūcija par derīgiem atzīst tikai tos apliecinājumus, kas izsniegti saskaņā ar bāzes direktīvu prasībām, ievērojot grozošo direktīvu prasības, kas ir bijusi spēkā ražošanas datuma brīdi. Šis nosacījums nav attiecināms, ja direktīvai nav grozošās direktīvas.

8. Veicot atbilstības novērtēšanu riteņtraktoriem (tipiem) saskaņā ar ANO Noteikumu prasībām, sertifikācijas institūcija par derīgiem atzīst tikai tos apliecinājumus, kas izsniegti saskaņā ar attiecīgajiem ANO noteikumiem un spēkā ražošanas datumā spēkā bijušajām grozījumu sērijām (series of amendments).

Atsevišķo (īpašo) direktīvu saraksts

(Pēc vajadzības ņemot vērā katras turpmāk norādītās atsevišķās direktīvas darbības jomu un jaunākos grozījumus saskaņā ar informāciju Oficiālajā Vēstnesī)

Nr.	Priekšmets	Pamatdirektīva 	Oficiālais 	Piemērošana

un pielikums	Vēstnesis 	(attiecībā

(OJ) L	uz T4 skat. 1.

Papildinājumu)

T1	T2	T3

1.1	Maksimālā masa 	74/151/EEC I	84, 28.3.1974, p. 25	x	x	x

ar kravu

1.2	Numura plāksne	74/151/EEC II	---	x	x	x

1.3	Degvielas tvertne	74/151/EEC III	---	x	x	x

1.4	Balasta masa	74/151/EEC IV	---	x	x	x

1.5	Skaņas signālierīce	74/151/EEC V	---	x	x	x

1.6	Trokšņa līmenis 	74/151/EEC VI	---	x	x	x

(ārpusē)

2.1. Maksimālais ātrums	74/152/EEC 	84, 28.3.1974, p. 33	x	x	x

1. punkts

2.2	Kravas platformas	74/152/EEC 	---	x	x	x

2. punkts

3.1	Atpakaļskata spoguļi	74/346/EEC	191, 15.7.1974, p. 1	x	x	x

4.1	Redzamības lauks 	74/347/EEC	191, 15.7.1974, p. 5	x	x	x

un vējstikla tīrītāji

5.1	Stūres iekārta	75/321/EEC	147, 9.6.1975, p. 24	x	x	x

6.1	Radiotraucējumu 	75/322/EEC	147, 9.6.1975, p. 28	x	x	x

novēršana

7.1	Bremžu iekārtas	76/432/EEC	122, 8.5.1976, p. 1	x	x	x

8.1. 	Pasažieru sēdekļi	76/763/EEC	262, 27.9.1976, p. 135	x	---	x

9.1	Skaņas līmenis 	77/311/EEC	105, 28.4.1977, p. 1	x	x	x

(iekšpusē)

10.1	Pretapgāšanās aizsarg-	77/536/EEC	220, 29.8.1977, p. 1	x	---	---

konstrukcijas (PAAK)

11.1	(Dūmu) izplūde no 	77/537/EEC	220, 29.8.1977, p. 38	x	x	x

dīzeļdzinēja

12.1	Vadītāja sēdeklis	78/764/EEC	255, 18.9.1978, p. 1	x	x	x

13.1	Apgaismes iekārta	78/933/EEC	325, 20.11.1978, p. 16	x	x	x

14.1	Apgaismes ierīces un 	79/532/EEC	145, 13.6.1979, p. 16	x	x	x

gaismas signālierīces

15.1	Sakabes un 	79/533/EEC	145, 13.6.1979, p. 20	x	x	x

atpakaļgaitas ierīces

16.1	PAAK (statiskā 	79/622/EEC	179, 17.7.1979, p. 1	x	---	---

pārbaude)

17.1	Darba telpa, piekļuve 	80/720/EEC	194, 28.7.1980, p. 1	x	---	x

vadītāja vietai

18.1	Jūgvārpstas	86/297/EEC	186, 8.7.1986, p. 19	x	x	x

19.1	Aizmugurējas PAAK 	86/298/EEC	186, 8.7.1986, p. 26	---	x	---

(šaursliežu traktoriem)

20.1	Kontrolierīču 	86/415/EEC	240, 26.8.1986, p. 1	x	x	x

uzstādīšana

21.1	Priekšējās PAAK 	87/402/EEC	220, 8.8.1987, p. 1	---	x	---

(šaursliežu traktoriem)

22.1	Izmēri un piekabes 	89/173/EEC I	67, 10.3.1989, p. 1	x	x	x

masa

22.2	Logu stikli	89/173/EEC III	---	x	x	x

22.3	Apgriezienu skaita 	89/173/EEC II,1	---	x	x	x

regulators

22.4	Piedziņas elementu 	89/173/ II,2	---	x	x	x

aizsardzība

22.5	Mehāniskie pievadi	89/173/EEC IV	---	x	x	x

22.6	Numura plāksne	89/173/EEC V	---	x	x	x

22.7	Savienojums ar  	89/173/EEC VI	---	x	x	x

piekabes bremzēm

23.7	Sārņu izplūde	2000/25/EEC	173, 12.7.2000, p. 1	x	x	x

X = Direktīvu piemēro pilnībā.

--- = Nepiemēro.

1. papildinājums

I daļa

T4 traktoru raksturojums un ekspluatācijas nosacījumi

1. T4 traktori.

1.1. T4. 1 Traktori ar augsto šasiju:

Traktori, kas paredzēti darbam ar augstiem kultūraugiem, piemēram, vīnogulājiem. Tos raksturo augsti pacelta šasija vai šasijas daļa, kas tiem ļauj pārvietoties paralēli kultūraugu rindām, starp kreisajiem un labajiem riteņiem atrodoties vienai vai vairākām kultūraugu rindām. Tie paredzēti darbarīku pārvadāšanai vai darbināšanai, tos uzstādot priekšpusē, starp asīm, aizmugurē vai uz platformas. Darba stāvoklī traktora šasijas atstatums no zemes, mērot to perpendikulāri līdz kultūraugu rindām, pārsniedz 1000 mm. Ja traktora smagumcentra augstums 2 (ar parastām riepām, mērot to no zemes), kas dalīts ar visu asu vidējo minimālo platumu, pārsniedz 0,90, maksimālais paredzētais ātrums nedrīkst pārsniegt 30 km/h.

1.2. T4.2 Traktori ar plato šasiju:

Traktori, kas atšķiras ar lieliem gabarītiem un ir galvenokārt paredzēti lielu lauksaimniecības platību apstrādāšanai.

II daļa

Atsevišķo direktīvu piemērošana T4 traktoriem

Nr.	Priekšmets	Direktīva 	Piemērošana

un pielikums	T4.1	T4.2

1.1	Maksimālā masa ar kravu	74/151/EEC I	X	(X)

1.2	Numura plāksne	74/151/EEC II	X	X

1.3	Degvielas tvertne	74/151/EEC III	X	X

1.4	Balasta masa	74/151/EEC IV	X	X

1.5	Skaņas signālierīce	74/151/EEC V	X	X

1.6	Trokšņa līmenis (ārpusē)	74/151/EEC VI	X	X

2.1	Maksimālais ātrums	74/152/EEC

1. punkts	X	X

2.2	Kravas platformas	74/152/EEC

2. punkts	(X)	X

3.1	Atpakaļskata spoguļi	74/346/EEC	(X)	X

4.1	Redzamības lauks un vējstikla tīrītāji	74/347/EEC	(X)	(X)

5.1	Stūres iekārta	75/321/EEC	X	X

6.1	Radiotraucējumu novēršana	75/322/EEC	X	X

7.1	Bremžu iekārtas	76/432/EEC	(X)	X

8.1	Pasažieru sēdekļi	76/763/EEC	X	X

9.1	Trokšņa līmenis (iekšpusē)	77/311/EEC	X	X

10.1	PAAK	77/536/EEC	SD	X

11.1	(Dūmu) izplūde no dīzeļdzinēja	77/537/EEC	X	X

12.1	Vadītāja sēdeklis	78/764/EEC	(X)	X

13.1	Apgaismes iekārta	78/933/EEC	(X)	(X)

14.1	Apgaismes ierīces un gaismas signālierīces	79/532/EEC	X	X

15.1	Sakabes un atpakaļgaitas ierīces	79/533/EEC	(X)	X

16.1	PAAK (statiskā pārbaude)	79/622/EEC	SD	X

17.1	Darba telpa, piekļuve vadītāja vietai	80/720/EEC	(X)	(X)

18.1	Jūgvārpstas	86/297/EEC	X	X

19.1	Aizmugurējas PAAK (šaursliežu traktoriem)	86/298/EEC	---	---

20.1	Kontrolierīču uzstādīšana	86/415/EEC	X	X

21.1	Priekšējas PAAK (šaursliežu traktoriem)	87/402/EEC	---	---

22.1	Izmēri un piekabes masa	89/173/EEC I	(X)	(X)

22.2	Logu stikli	89/173/EEC III	X	X

22.3	Apgriezienu skaita regulators	89/173/EEC II, I	X	X

22.4	Piedziņas komponentu aizsardzība	89/173/EEC II, 2	(X)	X

22.5	Mehāniskie pievadi	89/173/EEC IV	X	(X)

22.6	Numura plāksne	89/173/EEC V	X	X

22.7	Savienojums ar piekabes bremzēm	89/173/EEC VI	X	(X)

23.1	Izplūdes gāzu piesārņojošā emisija	2000/25/EEC	X	X

X = Direktīva ir piemērojama.

(X) = Direktīva ir piemērojama ar grozījumiem 1.

SD = Jābūt atsevišķajai direktīvai.

--- = Nav piemērojama.

1 Lai piešķirtu EK tipa apstiprinājumu, jānoņem iekavas. Tikmēr, līdz pamatdirektīvas pārskatīšanas “otrajam posmam”, var piešķirt EK modeļa apstiprinājuma apliecību, ja ir ievērotas visas atsevišķo direktīvu prasības, ieskaitot tās, kas paredzētas kādā atsevišķā direktīvā, kuras projekts vēl nav gatavs.

2. papildinājums

Kārtība, kas jāievēro, veicot traktora tipa apstiprināšanas procedūru

1. Ja pieteikums ir iesniegts saskaņā ar 1. pielikuma B paraugu, apstiprinātāja iestāde:

a) pārbauda saskaņā ar atsevišķajām direktīvām izdoto sastāvdaļu tipa apstiprinājumu un modeļu tipa apstiprinājumu derīgumu, kā arī nodrošina to, ka tiek veikti jebkurā no atsevišķajām direktīvām prasītie izmēģinājumi un pārbaudes, kas nav ietvertas šajos apstiprinājumos;

b) pārbaudot dokumentāciju, pārliecinās, ka traktora informācijas dokumenta I daļā iekļautā traktora specifikācija (specifikācijas) ir ietvertas datu apkopojumā vai tipa apstiprinājuma apliecībās saskaņā ar attiecīgo atsevišķo direktīvu un, ja kāds informācijas dokumenta I daļas punkts nav iekļauts datu apkopojumā, ko paredz jebkura no atsevišķajām direktīvām, apstiprina, ka attiecīgā sastāvdaļa vai raksturlielums atbilst rādītājiem datu mapē;

c) izmantojot izraudzītos apstiprināmā tipa traktoru paraugus, veic vai nodrošina traktora sastāvdaļu un iekārtu pārbaudes, lai pārliecinātos, ka traktors (traktori) ir izgatavots (izgatavoti) saskaņā ar attiecīgajiem rādītājiem apstiprinātajā datu apkopojumā, kā to paredz tipa apstiprinājumu piešķiršana saskaņā ar visām atsevišķajām direktīvām;

d) vajadzības gadījumā pārbauda atsevišķu tehnisko mezglu montāžu vai nodrošina attiecīgo pārbaužu veikšanu.

2. Saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu pārbaudāmo traktoru skaitam jābūt pietiekamam, lai pienācīgi izpētītu dažādas kombinācijas pēc šādiem kritērijiem:

— dzinējs,

— pārnesumkārba,

— dzenošās asis (skaits, novietojums, savstarpējs savienojums),

— vadāmās asis (skaits un novietojums),

— bremzējamās asis (skaits),

— pretapgāšanās aizsargkonstrukcija.

3. Ja pieteikums ir iesniegts saskaņā ar 3. pantu (1.pielikums, A paraugs), apstiprinātāja iestāde:

a) nodrošina vajadzīgos izmēģinājumus un pārbaudes, kā to prasa katra no attiecīgajām atsevišķajām direktīvām;

b) pārliecinās, ka traktors atbilst rādītājiem traktora datu mapē un ka tiek ievērotas tehniskās prasības, kuras ietvertas katrā no attiecīgajām atsevišķajām direktīvām;

c) vajadzības gadījumā pārbauda atsevišķu tehnisko mezglu montāžu vai nodrošina attiecīgo pārbaužu veikšanu.

3. papildinājums

Nosacījumi traktoros uzstādāmo dzinēju un traktoru atbilstības novērtēšanai, vadoties no direktīvās 97/68 EC un 2000/25 EC noteikto tehnisko normatīvu prasībām

Traktoros uzstādīto dzinēju modeļu atbilstību attiecībā uz to radīto izplūdes piesārņojumu novērtē, vadoties no direktīvā 97/68 EC noteiktajiem tehniskajiem normatīviem, dzinēju modeļu atzīšanas laika grafika saskaņā ar dzinēju kategorijām un direktīvā 2000/25 EC noteiktās traktora atbilstības novērtēšanas procedūras.

Laika grafiks dzinēja modeļa apstiprināšanai nosaka divus vienu otram sekojošus  laika posmus ar katram posmam atšķirīgām piesārņojošo vielu robežvērtībām, saskaņā ar kurām tiek veikta dzinēja modeļa apstiprināšana konkrētai dzinēja jaudas kategorijai (A,B,C vai D,E, F,G).

Latvijā noteikts sekojošs laika grafiks dzinēju modeļu apstiprināšanai un atzīšanai:

Modeļa apstiprinājuma I posms: sākot no 2003.gada 1.jūlija līdz 2003.gada 31.decembrim — sekojošo kategoriju dzinējiem:

A kategorija: 130 kW < = P< 560 kW,

B kategorija: 75 kW < = P <  130 kW,

C kategorija:   37 kW < = P <    75 kW;

Modeļa apstiprinājuma II posms: pēc 2003.gada 31. decembra un līdz turpmākam — sekojošo kategoriju dzinējiem:

D kategorija: 18 kW <= P<37 kW,

E kategorija : 130 kW <= P<= 560 kW,

F kategorija : 75 kW <= P<=130 kW,

G kategorija: 37 kW <= P  75 kW — pēc 2004.gada 1. maija

Traktorā uzstādītais dzinējs attiecībā uz tā radīto izplūdes piesārņojumu, un šai aspektā arī traktors, atbilst šiem noteikumiem, ja uzstādītais dzinēja modelis apstiprināts atbilstoši   laika grafika attiecīgā posma prasībām, tas ir, dzinēja oglekļa oksīda, ogļūdeņražu, slāpekļa oksīdu un makrodaļiņu emisija nepārsniedz direktīvā 97/68 EC noteiktos sekojošajās tabulās atzīmētos lielumus:

I posma dzinēju modeļiem:

Lietderīgā jauda	Oglekļa oksīds	Ogļūdeņraži	Slāpekļa oksīds	Makrodaļiņas

(P)	(CO)	(HC)	(NOx)	(PT)

(kW)	(g/kWh)	(g/kWh)	(g/kWh)	(g/kWh)

A 130=P=560	5,0	1,3	9,2	0,54

B 75=P<130	5,0	1,3	9,2	0,70

C 37=P<75	6,5	1,3	9,2	0,85

II posma dzinēju modeļiem:

Lietderīgā jauda	Oglekļa oksīds	Ogļūdeņraži	Slāpekļa oksīds	Makrodaļiņas

(P)	(CO)	(HC)	(NOx)	(PT)

(kW)	(g/kWh)	(g/kWh)	(g/kWh)	(g/kWh)

D 18=P<37	5,5	1,5	8,0	0,8

E  130=P=560	3,5	1,0	6,0	0,2

F  75=P<130	5,0	1,0	6,0	0,3

G  37=P<75	5,0	1,3	7,0	0,4

Pēc zemāk minētajiem datumiem traktoru atļauts reģistrēt tikai tad, ja tajā uzstādītais dzinējs atbilst šo noteikumu prasībām un ja dzinēja modelis ir apstiprināts kādai no I vai II posma definētajām dzinēja kategorijām:

1. attiecībā uz I posma A, B un C kategoriju dzinējiem — pēc 2003.gada 31. decembra;

2. attiecībā uz II posma:

2.1. D un E kategoriju dzinējiem — pēc 2004. gada 1.maija;

2.2. F kategorijas dzinējiem pēc 2004. gada 1.maija; savukārt F kategorijas dzinējiem, kas ražoti pirms  2002.gada 31.decembra — pēc 2004 gada 31. decembra;

2.3. G kategoriju dzinējiem — pēc 2004.gada 1.maija; savukārt G kategorijas dzinējiem, kas ražoti pirms 2003.gad 31.decembra —  pēc 2005.gada 31.decembra.

Traktoriem ar I laika posma prasībām atbilstošiem  dzinējiem tiesības uz reģistrēšanu un laišanu tirgū beidzas, sākoties II posma prasību obligātajai īstenošanai.

C nodaļa

Traktora tipa sertifikāts (Tipa apstiprinājuma ziņojums)

I daļa

PARAUGI: (maksimālais formāts: A4 (210 x 297 mm) vai A4 formāta mape)

Iestādes zīmogs

Paziņojums par:

— apstiprinājumu 3

— apstiprinājuma pagarinājumu 4

— atteikumu piešķirt apstiprinājumu 5

— apstiprinājuma atsaukšanu 6

traktora tipam saskaņā ar šiem noteikumiem (ar grozījumiem) un Direktīvu 74/150/EEC, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu .../.../EC

Tipa apstiprinājuma numurs: ...

Pagarinājuma iemesls: ...

0. Vispārīgas ziņas

0.1. Marka (markas) (reģistrējis ražotājs): ...

0.2. Modelis (norādīt visus variantus un modifikācijas): ...

0.2.1. Komercnosaukums (komercnosaukumi) (ja ir): ...

0.3. Modeļa identifikācijas marķējums, ja tas atrodas uz traktora: ...

0.3.1. Ražotāja plāksnīte (atrašanās vieta un stiprinājuma veids): ...

0.3.2. Šasijas identifikācijas numurs (atrašanās vieta): ...

0.4. Traktora klase: ...

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese: ...

0.8. Montāžas rūpnīcas (rūpnīcu) nosaukums (nosaukumi) un adrese (adreses): ...

Es, apakšā parakstījies, ar šo apliecinu, ka ražotāja sniegtais apraksts pievienotajā informācijas dokumentā( datu veidlapā), kas attiecas uz iepriekš aprakstīto (aprakstītajiem) traktoru (traktoriem), ir precīzs un ka klāt pieliktie pārbaudes rezultāti atbilst šim traktora tipam.

Šis traktora tips atbilst/ neatbilst 7 šo noteikumu un visu attiecīgo atsevišķo direktīvu prasībām.

Tipa apstiprinājums ir piešķirts/ atteikts/ atsaukts 8

---	---	---

(Vieta)	(Datums)	(Paraksts)

Pielikumi:

1.Dokumentācija (pēc vajadzības iekļaujot informācijas dokumenta — datu veidlapas B parauga II un III daļu).

2.Izmēģinājumu rezultāti ( no izmēģinājuma ziņojuma).

3. Tās personas (to personu) uzvārds (uzvārdi) un paraksta paraugs (paraugi), kas ir pilnvarota (pilnvarotas) parakstīt atbilstības sertifikātus, un tās vai to ieņemamais amats.

II daļa

Testēšanas pārskats

(Izmēģinājuma rezultāti)

(aizpilda sertifikācijas institūcija un pievieno traktora tipa apstiprinājuma sertifikātam (ziņojumam))

1. Trokšņa līmeņa pārbaužu rezultāti (74/151/EEC).

Pamatdirektīvas numurs un jaunākie grozījumi, kas skar modeļa

apstiprinājumu. Ja direktīvai ir divi vai vairāki piemērošanas posmi, norādīt šo posmu:...........................................................

— Variants/ modifikācija:     .................................     ............................     ....................................

— Braucot:                           .......................dB(A)     .................dB(A)     ...........................dB(A)

— Stāvot:                             .......................dB(A)     .................dB(A)     ...........................dB(A)

— Dzinēja apgriezienu skaits:....................min-1       .................min-1       ...........................min-1

2. Izplūdes gāzu mērījumi.

Pamatdirektīvas numurs un jaunākie grozījumi, kas skar modeļa apstiprinājumu. Ja direktīvai ir divi vai vairāki piemērošanas posmi, norādīt šo posmu:...........................................................

— Variants/ modifikācija:     .................................     ............................     ....................................

1. Rezultāti

— CO:                    ............................g/kWh     ..........................g/kWh     .........................g/kWh

— HC:                    ............................g/kWh     ..........................g/kWh     .........................g/kWh

— NOx:                   ............................g/kWh     .........................g/kWh     .........................g/kWh

— Mikrodaļiņas:    ............................g/kWh     ..........................g/kWh     .........................g/kWh

— Dūmi:                ............................... m-1       .............................m-1       .............................m-1

2. Rezultāti 1

— CO:                    ............................g/kWh     ..........................g/kWh     .........................g/kWh

— NOx:                  .............................g/kWh     .........................g/kWh     .........................g/kWh

— NMHC:              ............................g/kWh     ..........................g/kWh     .........................g/kWh

— CH4:                    ...........................g/kWh     ..........................g/kWh     .........................g/kWh

— Mikrodaļiņas:    ............................g/kWh     ..........................g/kWh     .........................g/kWh

1 Piemērotā gadījumā.

3. Trokšņa līmenis vadītāja kabīnē (77/311/EEC).

Pamatdirektīvas numurs un jaunākie grozījumi, kas skar modeļa apstiprinājumu. Ja direktīvai ir divi vai vairāki piemērošanas posmi, norādīt šo posmu: ...........................................................

— Variants/ modifikācija:     .......................dB(A)     ..................dB(A)     ..........................dB(A)

1. papildinājums

Tipa apstiprinājuma sertifikātu (ziņojumu) numerācijas sistēma

Tipa apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšami iestrādātam uz riteņtraktora  ražotāja plāksnītes vai katras sastāvdaļas ārējās virsmas. Turklāt sastāvdaļu marķējumam jāatrodas tādā vietā, kas viegli saredzams arī tad, ja sastāvdaļa uzstādīta riteņtraktorā.

1. Riteņtraktora tipa apstiprinājuma numurs sastāv no četrām daļām.

Tipa apstiprinājuma numurs iekārtām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām ierīcēm sastāv no piecām daļām.

Sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas ierīces marķē saskaņā ar atsevišķās (īpašās) direktīvas vai ANO noteikumiem. Visos gadījumos iedaļas ir atdalāmas ar zvaigznīti.

1. iedaļa: mazais burts “e”, kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu:

Vācijai — 1, Francijai —  2, Itālijai — 3, Nīderlandei — 4, Zviedrijai — 5, Beļģijai — 6, Spānijai — 9, Apvienotajai Karalistei — 11, Austrijai — 12, Luksemburgai — 13, Somijai — 17, Dānijai — 18, Portugālei — 21, Grieķijai — 23, Īrijai — 24, Horvātijai — 25, Slovēnijai — 26, Baltkrievijai — 28, Igaunijai — 29, Bosnijai — 31, Latvijai —32, Bulgārijai — 34, Lietuvai — 36, Turcijai — 37, Eiropas Savienībai — 42, Japānai — 43, Austrālijai — 45, Ukrainai —46, Dienvidāfrikai — 47.

2.iedaļa: pamatdirektīvas (bāzes direktīvas)  numurs.

3. iedaļa: tās direktīvas ar jaunākajiem grozījumiem numurs, saskaņā ar kuru veikta apstiprināšana.

Attiecībā uz riteņtraktoru apstiprināšanu tā ir jaunākā direktīva, ar kuru grozīts kāds Direktīvas 74/150/EEC pants vai panti.

Veicot apstiprināšanu saskaņā ar atsevišķajām direktīvām, tā ir visjaunākā direktīva ar īpašiem noteikumiem, kuriem atbilst iekārta, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska ierīce.

Ja direktīvā ietverti dažādi spēkā stāšanās datumi attiecībā uz dažādiem tehniskajiem standartiem, jāpievieno alfabēta burts. Ar šo burtu apzīmē konkrētu tehnisko prasību, saskaņā ar kuru piešķirts apstiprinājums.

4. iedaļa: četrciparu kārtas numurs (vajadzības gadījumā ar nullēm sākumā) apstiprinājuma kārtas numura apzīmēšanai. Šie numuri attiecībā uz katru bāzes direktīvu sākas ar 0001.

5. iedaļa: divciparu kārtas numurs (vajadzības gadījumā ar nullēm sākumā) pagarinājuma apzīmēšanai. Šie numuri katram tipa apstiprinājuma pamatnumuram sākas no 00.

2. iedaļu izlaiž riteņtraktora tipa apstiprinājuma numurā.

5. iedaļa ir jāizlaiž ražotāja uzraksta plāksnītē (plāksnītēs).

3. Sastāvdaļu tipa apstiprinājuma marķējums attiecīgi var būt atbilstošs atsevišķo direktīvu vai attiecīgi ANO Noteikumu prasībām.

Marķējums sastāv no:

3.1. taisnstūra (ES atsevišķā direktīva) vai apļa (ANO Noteikumi) (skat. attēlu 1.piemērā), kurā attiecīgi ietverts mazais “e” vai lielais ”E” burts ar tam sekojošu ciparos izteiktu tipa apstiprinājuma piešķīrušās valsts kodu    ( skat. valsts kodu uzskaitījumu 1. norādījumu punktā);

3.2. sastāvdaļu tipa apstiprinājuma kārtas numura atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām. Šis numurs attiecīgi norādāms zem 4.1. punktā minētā taisnstūra vai apļa. Sastāvdaļu tipa apstiprinājuma kārtas numurā nedrīkst lietot romiešu ciparus.

1. piemērs:   1.Latvijā izsniegtas sastāvdaļas tipa apstiprinājuma marķējums saskaņā ar atsevišķo direktīvu ar tipa apstiprinājuma kārtas numuru 60 676:

2. Latvijā izsniegtas sastāvdaļas tipa apstiprinājuma marķējums saskaņā ar ANO Noteikumiem ar apstiprinājuma kārtas numuru  1254:

2. piemērs: Francijā veikts trešais iekārtas apstiprinājums saskaņā ar Direktīvu par darba brīvtelpu un piekļuves iespējām (pagaidām bez paplašinājuma):

e 2*80/720*88/414*0003*00

vai

e2*88/77*91/542A*0003*00

direktīvai, kurai paredzēti divi, A un B, izpildes posmi.

5. Piemērs: Apvienotajā Karalistē veikta ceturtā traktora apstiprinājuma otrs paplašinājums:

e11 *97/54*0004*02

Šajā gadījumā Direktīva 97/54/EEC ir līdz šim visjaunākā direktīva, ar kuru grozīti Direktīvas 74/150/EEC panti.

6. Uz traktoram paredzētās plāksnītes (plāksnītēm) iespiesta apstiprinājuma numura piemērs:

e11*97/54*0004

1 Saskaņā ar ISO 789 standarta 6. daļu.

2 Saskaņā ar ISO 789 standarta 6. daļu.

3 Svītro, ja nav piemērojams.

4 Svītro, ja nav piemērojams.

5 Svītro, ja nav piemērojams.

5 Svītro, ja nav piemērojams.

7 Svītro, ja nav piemērojams.

8 Svītro, ja nav piemērojams.

Valsts sekretāre L.Straujuma

3. pielikums

ZM rīkojuma Nr. 204 pielikumam

Atbilstības sertifikāts

I daļa

PARAUGS: (maksimālais formāts: A4 (210 x 297 mm) vai A4 formāta mape)

Es, apakšā parakstījies ...

(vārds, uzvārds)

ar šo apliecinu, ka šis traktors:

0.1. Marka (markas) (reģistrējis ražotājs): ...

0.2. Modelis (norādīt visus variantus un modifikācijas): ...

0.2.1. Komercnosaukums (komercnosaukumi) (ja ir): ...

0.3. Izgatavotāja modeļa kods, ja ir marķējums uz traktora:...

0.3.1. Ražotāja plāksnīte (atrašanās vieta un stiprinājuma veids): ...

0.3.2. Šasijas identifikācijas numurs (atrašanās vieta): ...

0.4. Traktora klase: ...

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese: ...

0.6. Paredzēto plāksnīšu atrašanās vieta: ...

Riteņtraktora identifikācijas numurs: ...

Identifikācijas kods (ciparu vai ciparu un burtu): ...

pamatojoties uz apstiprinājumā (apstiprinājumos) aprakstītā (aprakstītajiem) traktora modeli (modeļiem), visādā ziņā atbilst modelim, kas aprakstīts: ...

— Modeļa apstiprinājuma numurs: ...

— Datums: ...

Traktoru bez turpmākas apstiprināšanas var pastāvīgi reģistrēt labās/ kreisās puses kustībai 1.

...	...

(Vieta)	(Datums)

...	...

(Paraksts)	(Ieņemamais amats)

1. Traktora uzbūves vispārīgs raksturojums

1.1. Asu un riteņu skaits: ...

to skaitā

1.1.3. Dzenošās asis: ...

1.1.4. Bremzējamās asis: ...

1.4. Vadītāja vietu var pagriezt par 180o: jā/ nē 2

1.6. Traktors ir paredzēts labās/ kreisās puses kustībai 3.

2. Masa un izmēri

2.1.1. Pašmasa darba stāvoklī: ...

— maksimālā: ...

— minimālā: ...

2.2.1. Riepu specifikācijai atbilstoša maksimālā nenoslogota traktora masa: ...

2.2.2. Šīs masas sadalījums pa asīm: ...

2.2.3.1. Masa un riepas: ...

Ass nr.	Riepas 	Kravnesība	Tehniski pieļaujamā 	Maksimālā

(izmēri)		maksimālā masa 	pieļaujamā vertikālā

uz katru asi	slodze sakabes punktā

1

2

3

2.3. Balasta masa (kopējā masa, materiāls, sastāvdaļu skaits): ...

2.4. Tehniski pieļaujamā piekabes masa: ...

2.4.1. Bezbremžu piekabes masa: ... kg

2.4.2. Ar atsevišķu bremžu iekārtu: ... kg

2.4.3. Ar inerces bremzēm: ... kg

2.4.4. Ar palīgbremzēm: ... kg

2.4.5. Traktora un piekabes savienojuma kopējā masa (atkarībā no piekabes bremzēšanas veida):... k

2.4.6. Sakabes punkta atrašanās vieta.

2.4.6.1. Sakabes vietas augstums virs zemes:

2.4.6.1.1. maksimālais: ... mm

2.4.6.1.2. minimālais: ... mm

2.4.6.2. Attālums no vertikālās plaknes, kas šķērso aizmugurējās ass vidējo līniju: ... mm

2.5. Garenbāze: ... mm 4

2.6. Minimālā un maksimālā: .../... mm 5

2.7.1. garumā: ... mm 6

2.7.2. platumā: ... mm 7

2.7.3. augstumā: ... mm 8

3. Dzinējs

3.1.1. Marka: ....

3.1.3. Modeļa identifikācijas marķējums, tā stiprinājuma veids un atrašanās vieta

3.1.6. Darbības princips:

— dzirksteļaizdedzes/ pašaizdedzes 9

— tiešā/ netiešā iesmidzināšana 10

— divtaktu/ četrtaktu 11

3.1.7. Degviela:

dīzeļdegviela/ benzīns/ sašķidrināta naftas gāze/ cita 12

3.2.1.2. Modeļa apstiprinājuma numurs: ...

3.2.1.6. Cilindru skaits: ...

3.2.1.7. Dzinēja darba tilpums: ... cm3

3.6. Nominālā jauda: ... kW ... min-1 13

3.6.1. Jauda pie jūgvārpstas: ... kW(14) ... min-1 (jauda pie jūgvārpstas pie nominālā apgriezienu skaita)

4. Transmisijas iekārta

4.5. Pārnesumkārba.

Ātrumu skaits:

— uz priekšu: ...

— atpakaļ: ...

4.7. Maksimālais paredzētais ātrums (aprēķinātais): ... km/h

4.7.1. Maksimālais izmērītais ātrums: ... km/h

7. Stūres iekārta

7.1. Stūres iekārtas tips: manuālā/ ar palīgiekāru/ ar stūres pastiprinātāju 15

8. Bremžu iekārta

(bremžu sistēmas īss apraksts)

8.11.4.1. Pārspiediens bremzes sajūgā (viens pievads): ... kPa

8.11.4.2. Pārspiediens bremzes sajūgā (divi pievadi): ... kPa

10. Pretapgāšanās aizsargkonstrukcijas, sēdeklis, kravas platforma

10.1. Karkass/ kabīne 16.

— marka (markas)	...	...

— modeļa apstiprinājuma zīmes	...	...

10.1.3. Pretapgāšanās loks

— priekšpusē/ aizmugurē 17

— noņemamais/ stacionārais 18

— marka (markas)	...	...

— modeļa apstiprinājuma zīmes	...	...

10.3.2. Pasažieru sēdeklis (sēdekļi):

— Skaits: ...

10.4. Kravas platforma.

10.4.1. Izmēri: ... mm

10.4.3. Tehniski pieļaujamā slodze: ... kg

11. Apgaismes ierīces un gaismas signālierīces

11.2. Papildu aprīkojums ...

12. Dažādi.

12.2. Mehāniskā sakabe starp traktoru un piekabi.

12.2.1. Modelis:	...	...

12.2.2. Marka (markas):	...	...

12.2.3. Modeļa apstiprinājuma zīmes	...	...

12.2.4. Maksimālā horizontālā slodze (kg)

Maksimālā vertikālā slodze (attiecīgā gadījumā)	...	...

12.3. Hidrauliskais pacēlājmehānisms: trīspunktu sakabes sistēma: jā/ nē 19

13. Trokšņa līmenis ārpusē

Pamatdirektīvas numurs un jaunākie grozījumi, kas attiecas uz modeļa apstiprināšanu. Direktīvai, kurai ir divi vai vairāki izpildes posmi, norādīt izpildes posmu:

13.1. stāvot: ...dB(A)

13.2. braucot: ...dB(A)

14. Trokšņa līmenis vadītāja kabīnē

Bāzes direktīvas numurs un jaunākie grozījumi, kas attiecas uz modeļa apstiprināšanu. Direktīvai, kurai ir divi vai vairāki izpildes posmi, norāda izpildes posmu: ...dB(A)

15. Izplūdes gāzes20

Pamatdirektīvas numurs un jaunākie grozījumi, kas attiecas uz modeļa apstiprināšanu. Direktīvai, kurai ir divi vai vairāki izpildes posmi, norādīt izpildes posmu: ...

15.1. Izmēģinājumu rezultāti.

CO:  .............................g/kWh  HC:  ...............................g/kWh NOx: ............................g/kWh

Sīkdaļiņas: ......................g/kWh   Dūmi (x): .............................m-1

15.2. Izmēģinājumu rezultāti x.

CO:  .............................g/kWh  NOx:  .............................g/kWh  NMHC: .......................g/kWh

CHx:  ............................g/kWh  Sīkdaļiņas: ....................g/kWh

16. Fiskālā jauda (ZS) jeb klase

17. Piezīmes21

1 Svītrot, ja nav piemērojams.

2 Svītrot, ja nav piemērojams.

3 Svītrot, ja nav piemērojams.

4 Norādīt minimālos lielumus.

5 Norādīt minimālos lielumus.

6 Norādīt minimālos lielumus.

7 Norādīt minimālos lielumus.

8 Norādīt minimālos lielumus.

9 Svītrot, ja nav piemērojams.

10 Svītrot, ja nav piemērojams.

11 Svītrot, ja nav piemērojams.

12 Svītrot, ja nav piemērojams.

13 Norādīt lietoto izmēģinājuma metodi.

14 Norādīt lietoto izmēģinājuma metodi.

15 Svītrot, ja nav piemērojams.

16 Svītrot, ja nav piemērojams.

17 Svītrot, ja nav piemērojams.

18 Svītrot, ja nav piemērojams.

19 Svītrot, ja nav piemērojams.

20 Norādīt minimālos lielumus.

21 Cita starpā jebkuru vajadzīgo informāciju par dažādām izvēlētām jomām vai rādītājiem un savstarpēji atkarīgām attiecībām (vajadzības gadījumā tabulas veidā).

Valsts sekretāre L.Straujuma

5. pielikums

ZM rīkojuma Nr. 204 pielikumam

Obligātajai atbilstības novērtēšanai

pakļautās riteņtraktoru sastāvdaļas

1. Iekšdedzes dzinēji (dzirksteļaizdedzes un kompresijas aizdedzes);

2. Pasažieru sēdekļi;

3. Skaņu signālierīces;

4. Atpakaļgaitas spoguļi;

5. Riepas;

6. Bremžu loki, kluči un uzlikas;

7. Sakabes ierīces;

8. Stikli un to materiāli;

9. Gaismas un gaismas signalizācijas ierīces:

9.1. Galvenie lukturi;

9.2. Miglas lukturi (priekšējie un aizmugures);

9.3. Gabarītu lukturi;

9.4. Bremzēšanas signāllukturi;

9.5. Virzienrādītāji (avārijas signalizācijas lukturi);

9.6. Aizmugurējās numurzīmes apgaismošanas lukturi;

9.7. Atstarotāji;

10. Atstarojošā pazīšanas zīmes un atstarojošie materiāli.

11. Pretapgāšanās aizsargkonstrukcijas;

12. Jūgvārpstas;

13. Apgriezienu skaita regulators;

14. Savienojums ar piekabes bremzēm;

15. Vējastikla tīrītāji;

16. Darba telpa, piekļuve vadītāja vietai.

Valsts sekretāre L.Straujuma